INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA PARA ESTABLECER LAS POSIBILIDADES DE REALIZAR OPERACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL EN EL ACUÍFERO CARBONATADO DE LA LOMA DE ÚBEDA.

TOMO 1.- AVANCE DE RESULTADOS

Diciembre 2001

Í N D I C E

MEMORIA

Pág

1.- INTRODUCCIÓN	1

1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS	2

1.2.- SITUACIÓN DEL ACUIFERO Y PLANTEAMIENTO DE LA RECARGA	3

1.3.- TRABAJOS REALIZADOS Y CONTENIDO DEL INFORME	6

2.- APORTACION AL CONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO	9

2.1.- EVALUACIÓN DE DESCARGAS NATURALES	10

2.2.- PIEZOMETRÍA Y SU EVOLUCIÓN	15

2.3.- PARÁMETRÓS HIDRÁULICOS 	20

2.4.  RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN	20

2.5.- HIDROQUÍMICA	25

2.6.- MODELO PRELIMINAR DE FLUJO 	38

ANEJOS

1.- FICHAS DE AFORO DE DRENAJES NATURALES

2.- FLASH PIEZOMÉTRICO Y SITUACIÓN DE PUNTOS

3.- FOTOGRAFÍAS DE PUNTOS FLASH

4.- ANALISIS QUÍMICOS DEL AGUA

5.- MODELO PRELIMINAR DE FLUJO

1.- INTRODUCCIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a un avance de resultados del Proyecto "INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA PARA ESTABLECER LAS POSIBILIDADES DE REALIZAR OPERACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL EN EL ACUÍFERO CARBONATADO DE LA LOMA DE ÚBEDA " (Nº Expte. 145/01), realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) con la colaboración de Crisanto Martín Montañés, adjudicatario del contrato menor correspondiente. El proyecto se ha realizado bajo la supervisión de D. Juan Carlos Rubio Campos con la colaboración de D. Antonio González Ramón, por  parte del IGME. Por parte del Consultor ha intervenido además  Javier Gollonet Fernández de Trespalacios, hidrogeólogo con dilatada experiencia y conocimiento de las técnicas de recarga artificial.

1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El estudio llevado a cabo supone la lógica continuación de las actividades que desde 1996 ha venido realizando el IGME en este acuífero en el marco de diferentes proyectos, y que finalizaron con la definición preliminar del mismo en el año 2000.

Los estudios previos más directamente relacionados con el presente proyecto son el de “Tratamiento de diferente información relativa a la hidrogeología de los acuíferos del Alto Guadalquivir (IGME, 2000) “ y el de "Asistencia técnica para la evaluación de la situación actual de diversos acuíferos en el margen derecho del Guadalquivir y en la orla carbonatada meridional de Jaén (IGME, 2001). El primero de ellos contiene la definición preliminar y  síntesis hidrogeológica del acuífero, que ha servido de base para la redacción de las Normas de Explotación previstas en el segundo de ellos y es el punto de partida del presente estudio. Otro trabajo posterior es el realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y finalizado muy recientemente sobre “Toma de datos, inventario de puntos de agua para la caracterización y evaluación de recursos de la Unidad Hidrogeológica de la Loma de Úbeda” (CHG, 2001).

El objetivo final de este proyecto es estudiar la viabilidad técnica de la recarga artificial del acuífero Carbonatado de la Loma de Úbeda, previa mejora de su conocimiento hidrogeológico para complementar las lagunas de información existentes.

1.2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL ACUÍFERO Y PLANTEAMIENTO DE LA RECARGA

Hasta hace unos pocos años el único acuífero explotado en la comarca de la Loma de Úbeda era el correspondiente al Mioceno, de escasa extensión y baja productividad, del que apenas se aprovechaban unos 3 hm3/año entre descargas naturales y explotaciones por bombeo, siendo el principal cultivo de la zona el olivar tradicional de secano. La profusión de sondeos profundos realizados por la iniciativa privada desde 1995, en su mayoría sobre el acuífero carbonatado jurásico, escasamente conocido hasta entonces y cuya primera definición hidrogeológica vio la luz en el año 2000, ha permitido que en 1999 existan unas 12.000 has de olivar en regadío, con un consumo de agua de unos 23 hm3/año y cuya producción se estima que puede superar 5000 millones de pesetas/año. El balance hídrico global de los acuíferos implicados aún sería excedentario actualmente (los recursos teóricos medios han sido evaluados de forma preliminar en unos 57 hm3/año entre ambos acuíferos, de los que unos 50 hm3/año corresponderían al jurásico), si bien el importante incremento de explotaciones hace necesario un estudio más profundo del acuífero y de su respuesta a la explotación en previsión de posibles problemas en el futuro. Cabe destacar que las solicitudes de inscripción en registro o catálogo o de nuevas concesiones superarían ya en la zona las 25.000 has, con un volumen algo mayor de  46 hm3/año (IGME-CHG, 2001).

En el informe del P.A.I.H. de Cazorla (DGOH-IGME, 2001) se llevó a cabo un análisis de la documentación existente relativa al acuífero, que sirvió de base para caracterizar los aspectos más significativos del mismo y realizar su definición preliminar.  Dicho informe contiene esencialmente la siguiente información sobre el acuífero carbonatado jurásico, de interés para el presente estudio:

- Definición geométrica, reflejada en sendos mapas de isobatas, isohipsas e isopacas del acuífero confinado, basados en datos de 33 sondeos mecánicos (solo 16 para el de isopacas) y 47 sondeos eléctricos verticales, además del apoyo de datos de varias líneas sísmicas. Todos los mapas están generados a escala 1/200.000, a partir de datos escala 1/50.000.

- Caracterización piezométrica: se basó en datos obtenidos entre Marzo y Junio de 1996 en 25 sondeos del acuífero libre y otros 41 del sector confinado, aunque con validez muy dudosa en algunos casos y con lagunas espaciales de información en algunos sectores del acuífero, por lo que se construyeron unas isopiezas meramente orientativas. También se elaboraron esquemas de carga hidráulica sobre el techo del acuífero confinado y de profundidad del agua, con similares limitaciones.

- Caracterización hidroquímica: Basada en 24 análisis químicos de 18 puntos de agua, correspondientes a fechas comprendidas entre Febrero de 1996 y Abril de 1999, y con las dificultades propias de una zona que presenta varios acuíferos superpuestos, con sondeos que interconectan diferentes niveles productivos y en la que apenas se disponía de columnas litológicas fiables en los puntos de muestreo, sirvió igualmente  para una evaluación preliminar de la calidad del agua del acuífero y su distribución espacial, y puso de manifiesto la imperiosa necesidad de un muestreo sistemático y simultáneo en el tiempo, en puntos previamente seleccionados por sus características adecuadas. No obstante, contiene igualmente mapas 1/200.000 de facies y conductividad del agua e isolíneas de cloruros y sulfatos, entre otros.

- Usos y demandas de agua. Explotaciones por bombeo: La explotación del acuífero para abastecimiento urbano se comprobó que era mínima, ya que sólo utilizan aguas del acuífero Jurásico libre los núcleos de Castellar, Navas de San Juan y Sorihuela del Guadalimar y ello exclusivamente en épocas de sequía o en casos de emergencia. Para riego se calculó para la Subunidad Jurásica una explotación total de 19'7 hm3/año, de los que 1'5 hm3/año correspondería a descarga de manantiales y 18'2 hm3/año a explotaciones por bombeo. Según esos datos, deducidos por medios indirectos del Inventario de regadíos de la Junta de Andalucía y contrastados con la base de datos de inventario del IGME, pero correspondientes a riegos ya implantados antes de 1999, el agua subterránea procedente del jurásico atendería aproximadamente el riego del  87 % de unas  11925 ha de olivar en regadío, con una dotación media de 1905 m3/ha/año, y casi en su totalidad mediante riego localizado.

Cabe destacar que, a la fecha actual,  la superficie en regadío debe ser muy superior, y podría estar comprendida, según las diversas fuentes consultadas, entre 20.000 y más de 26.000 has (Gollonet et alters, 2001), con un incremento evidente de las transformaciones a riego y la permanente ejecución de nuevos sondeos en la zona.

Por otra parte, a finales de 2001 no se ha dispuesto de un inventario completo de las captaciones existentes, habiéndose realizado un inventario de  cerca de un centenar de puntos nuevos dentro de otro proyecto realizado para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, 2001), si bien algunos de ellos (unos 24 al parecer) corresponden a acuíferos limítrofes (Sierra de Las Villas esencialmente).

Tampoco existen hasta la fecha datos de bombeos de ensayo documentados de los que puedan deducirse los parámetros hidráulicos del acuífero, ni redes de control piezométrico ni de calidad del agua.

Con estas premisas, el presente estudio se ha centrado en mejorar el conocimiento hidrogeológico del acuífero, para subsanar en lo posible las principales lagunas de información existentes, y, tras la construcción y calibración de un modelo preliminar del flujo sobre el acuífero, mediante Visual Modflow, se pretende determinar los efectos que las posibles operaciones de recarga artificial tendrían sobre el mismo.

La recarga artificial tendría por objeto evitar una posible evolución descendente del acuífero, en caso de que los bombeos existentes o previstos lleguen a superar los recursos reales del sistema, y también mejorar la calidad general del agua en la zona meridional, donde la existencia de un ambiente reductor causado por el fuerte confinamiento y la escasa renovación del agua genera problemas de calidad (existencia de gas sulfhídrico y elevadas concentraciones de algunos iones).

Por otra parte hay que indicar que el acuífero confinado del Jurásico ofrece a priori unas excelentes perspectivas para su utilización en el esquema de regulación general, mediante su bombeo controlado y su recarga artificial natural o inducida (IGME 2001), hecho que llevaría probablemente aparejada una mejora general de la calidad del agua, al aumentar significativamente la renovación de la misma en la zona confinada. Inclusive podría plantearse la posible satisfacción parcial de las demandas previstas para el embalse de Úbeda la Vieja a partir de bombeos en esta Unidad.

Aunque parte de los recursos de esta unidad son regulados por el embalse de Giribaile, ubicado aguas abajo, éste sólo regula un 35-40 % de su aportación media (IGME 2001), por lo que la regulación adicional realizada sobre el acuífero sería totalmente compatible con el mismo e incidiría positivamente en la regulación general de la cuenca, evitando descargas inútiles en períodos de aguas altas.

1.3.- TRABAJOS REALIZADOS Y CONTENIDO DEL INFORME

Las actividades que se han llevado a cabo para alcanzar los objetivos que se persiguen han sido, en esencia, las siguientes:

- Recopilación y análisis de la información existente. De especial interés han sido los datos analizados en el informe realizado por el ITGE (ITGE, 2000) y los datos del nuevo inventario del acuífero (CHG, 2001), si bien éstos últimos no han estado disponibles hasta Diciembre de 2001, lo que ha atrasado algunas de las tareas previstas y ha dificultado en gran medida otras de las realizadas (campañas flash de piezometría y calidad).

- Realización de una campaña piezométrica,  con 49 puntos, realizada entre el 25 de Mayo y el 24  de Junio de 2001 previa al inicio de los principales bombeos. Con dichas medidas se ha elaborado un mapa piezométrico orientativo.

- Realización de  aforos con micromolinete o estimaciones de caudal en 39 secciones de aforo, para valorar las descargas naturales procedentes del acuífero Jurásico. Las once más significativas se muestrearon para su análisis químico y en todas las que fue posible se midió conductividad y temperatura del agua. La campaña se realizó entre el 28 y el 31 de Mayo de 2001.

- Campaña flash de muestreo hidroquímico de sondeos, con 16 puntos, realizada entre el 28 de Mayo y el 16  de Junio de 2001. Con los resultados analíticos  se han elaborado sendos mapas de conductividad y facies, isotermas del agua, e isolíneas de cloruros y sulfatos, entre otros.

- Control mensual de la evolución piezométrica en 10 sondeos que fue posible localizar para tal fin, desde Mayo hasta Diciembre de 2001. Está previsto continuar las medidas hasta Abril de 2002, en el marco del proyecto complementario.

- Programación de dos ensayos de bombeo con piezómetros, cuya realización está prevista para finales de Febrero o primeros de Marzo de 2002, antes siempre del comienzo de los bombeos para riego en este acuífero.

- Análisis de los bombeos y régimen de explotación del acuífero jurásico, aún en elaboración al haberse dispuesto de los datos del nuevo inventario de CHG en Diciembre de 2001.

- Análisis de aportaciones de los ríos Guadalquivir y Guadalimar y su distribución estacional e interanual, a partir de los datos existentes, y muestreo y análisis de 4 puntos de control en dichos ríos (2 en cada uno, convenientemente ubicados en las posibles zonas de interés para tomas del agua de recarga y para ver posibles efectos de las descargas del Jurásico sobre el río Guadalimar). Está pendiente al análisis de las zonas adecuadas para tomas de agua y para recarga, tras la elaboración final del modelo de flujo y el análisis de la documentación aún en elaboración (bombeos, etc...)

- Construcción y calibración de un Modelo preliminar de Flujo del acuífero, en “Visual Modflow”, que permitirá analizar los posibles efectos de una recarga tras su calibración en régimen permanente y transitorio, con los nuevos datos obtenidos. Esta actividad se ha realizado como mejora al proyecto, y debe constituir una importante herramienta de cara a futuros trabajos, por lo que deberá mejorarse en fases sucesivas incorporando los nuevos datos ya obtenidos o previstos a corto plazo.

- Prediseño y análisis  de las infraestructuras necesarias o complementarias para la recarga, y propuesta de un plan de recarga.

- Elaboración general de información y síntesis de datos, para la redacción del presente informe.

El presente informe final se estructura en una Memoria que resume la información recopilada y los resultados y conclusiones de todo tipo obtenidas, e incluye 6 anejos con la información utilizada o elaborada en el proyecto

2.-APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO

2.- APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO

2.1.- EVALUACIÓN DE DESCARGAS NATURALES.

En el cuadro y figuras adjuntas se muestran los resultados obtenidos en la campaña de aforos de 28 a 31 de Mayo de 2001, cuyos originales se adjuntan como anejo 1, que incluye los resultados de los aforos y los esquemas de las secciones de aforo.

.

Como se observa, el total aforado correspondiente a drenajes del Jurásico se eleva a unos 232 l/s en la margen derecha del Guadalimar (que reune el 74 % de los afloramientos y supone el 61 % del drenaje total) y a 149 ls en la margen izquierda ( 26 % de los afloramientos y 39 % del drenaje total). La descarga total evaluada en esa fecha sería por consiguiente de 381 l/s, que equivaldrían de ser constantes a unos 12 hm3/año, aunque lógicamente tales descargas deben ser variables estacional e interanualmente, sin que se tengan otras referencias. Cabe destacar, en cualquier caso, que hasta la fecha las descargas por manantiales se valoraban en una media de 1'5 hm3/año para el acuífero, evidentemente muy inferiores y que debían estar infravaloradas. Se propone realizar nuevas campañas en un mínimo de 10 secciones de las realizadas, con observaciones complementarias de otras aguas arriba o abajo.

Cuadro 1.- Aforos (2 páginas Excel)

Figuras 1 y 2  Surfer Aforos (2 paginas Surfer)

2.2.- PIEZOMETRÍA Y SU EVOLUCIÓN

Con los datos obtenidos en la campaña, realizada entre el 29 de Mayo y el 25 de Junio de 2001, se han realizado varios intentos de ajustes de isopiezas mediante Krigeage, decidiendo finalmente separar los datos en dos zonas, por su evidente desconexión hidráulica o, al menos, las dificultades de flujo entre ambas provocadas probablemente por algún accidente tectónico de posición desconocida pero que se tratará de situar, aproximadamente, tras una reinterpretación geométrica del acuífero con las nuevas columnas litológicas disponibles (inventario CHG 2001 y otras obtenidas en este proyecto).

También se han hecho intentos de ajuste con los datos de CHG 2001, si bien los datos que contiene son en su mayoría verbales y de escaso interés para tal fin. Las cotas del agua que se deducen del mismo para el acuífero Jurásico oscilan entre 300 y 480 m s.n.m. y entre 525 y 620 m s.n.m. para el sector de Villanueva del Arzobispo.

En el cuadro 2 y la figura 3 adjuntas se muestran los resultados  obtenidos en el presente proyecto. La situación de puntos se incluye en el anejo 2 y en el anejo 3 se incluyen fotografías de los puntos disponibles (se comenzaron a tomar  tras unos días de trabajo, al comprobar la dificultad de localizar los puntos de inventarios preexistentes y que la mayor parte de los puntos medidos no estaban incluidos en ninguno de ellos, por lo que solo 48 de los 64 puntos visitados disponen de ella).

Por otra parte, entre Mayo y Diciembre de 2001 se han medido con periodicidad aproximadamente mensual todos los puntos que ha sido posible de 10 inicialmente seleccionados y repartidos por el acuífero confinado, esencialmente, si bien alguno de ellos ha sufrido problemas de obstrucción del tubo piezométrico, frecuentes en la zona por el escaso diámetro de los sondeos. En cualquier caso, los datos obtenidos tienen un elevado interés por ser los primeros existentes hasta la fecha, por lo que se proseguirán las medidas hasta Abril de 2002, como mínimo, con cargo a un proyecto complementario, para disponer de un año completo a efectos de la calibración del modelo en régimen transitorio. La situación de los piezómetros medidos se muestra en la figura  4.

Cuadro nº 2.-  Puntos del Flash piezométrico (3 hojas)

Figura 3- Isopiezas Surfer (Mayo-Junio 2001) 1 página

2.3.- PARÁMETRÓS HIDRÁULICOS

Está prevista la realización de 2 ensayos de bombeo con piezómetros en puntos que captan el acuífero confinado (Pichilín y La Imagen) cuando las condiciones de bombeo del acuífero lo permitan. Para ello es necesario esperar al final del período de recuperación (Febrero-Marzo) pero antes de que empiecen los bombeos para riego, por la afección de los sondeos próximos. Aunque se ha llevado a cabo la reinterpretación de  8 bombeos realizados por particulares o comunidades de regantes y cuyos datos se han obtenido en este estudio, que dan valores de transmisividad muy variables, de 35  a más de 2000 m2/día, estos se consideran poco fiables por estar realizados en distintas épocas de riego, sin control de piezómetros (lo que impide sacar el coeficiente de almacenamiento) y afectados con casi total seguridad por otros bombeos próximos, además de tratarse de  bombeos a caudales variables y con muy escasa medida de la recuperación (1-2 horas).

2.4.  RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN

Se han obtenido datos teóricos de distribución detallada de los bombeos a lo largo del año, válidos en general para los riegos de olivar por goteo, pero que se contrastarán con la realidad en los casos de las Comunidades de Regantes más significativas que tengan datos al respecto.

Del análisis provisional de los datos de inventario de la CHG recibidos en Diciembre de 2001 se deduce una extracción global por bombeo  algo superior a 28 hm3/año en unos 138 puntos de los que en 118 consta explotación y cuya distribución espacial se muestra en la figura adjunta (figura 5), aunque tales datos han de ser aún reelaborados y revisados pues como se observa algunos de los sondeos deben pertenecer a acuíferos limítrofes y además gran parte de los inventariados anteriormente por el IGME no han sido revisados en ese estudio, pudiendo soportar extracciones significativas. Los datos disponibles han de ser objeto de contraste y confrontación con otras fuentes de información en curso (se espera nueva información de la "Asociación de Regantes del Acuífero Carbonatado de la Loma", que pretende aglutinar a todos los usuarios de estos acuíferos y está colaborando de forma desinteresada en este estudio). En cualquier caso la explotación mínima en sondeos que con seguridad capten el acuífero carbonatado jurásico sería de unos 23,1 hm3/año, de los que 2,25 hm3/año corresponderían al sector de Villanueva del Arzobispo y el resto al acuífero confinado jurásico.

La dificultad principal de esta actividad radica en la diversidad de inventarios disponibles y la no asignación de un número único a cada punto en una sola base de datos, pudiendo existir puntos duplicados e incluso con diferente ubicación física aunque se trate del mismo punto, hechos que habrá que aclarar y subsanar en la medida de lo posible, con las dificultades previsibles que se pueden deducir del gráfico resumen de inventarios que se adjunta (figura 6).

En el cuadro nº 3 se incluye, por último, un resumen de las posibles extracciones existentes en este acuífero según las distintas fuentes disponibles, que confirma la dificultad de la evaluación con tales datos y en tanto no se disponga de un inventario completo y unificado de las captaciones y aprovechamientos existentes. En cualquier caso se observa que la extracción global ha pasado de 18 a 28 hm3/año con un máximo de 138 sondeos contemplados, cuando es casi seguro que el número de sondeos en explotación debe estar comprendido entre 200 y 300 a juzgar por los puntos que constan en las distintas fuentes de información consultadas.

La superficie de riego habría pasado de 9500 a unas 18500 has, si bien en la Asociación de Usuarios se manejan cifras muy superiores, de unas 25000 a 30000 has, aunque en parte podrían corresponder a acuíferos limítrofes. Es de vital importancia, por consiguiente, acometer cuanto antes la evaluación de extracciones más precisa en base a un inventario completo y actualizado, si se quiere conocer el estado real del acuífero.

Cuadro 3 (resumen de distribución de bombeos de Excel, en pdf)

Figura 5.- Gráfico de surfer de distribución de bombeos

Figura 6.- gráfico-resumen de inventarios de puntos de agua

2.5.- HIDROQUÍMICA

Se han elaborado los datos de análisis químicos, que se adjuntan en el anejo 4 y se resumen en los cuadros y gráficos adjuntos.

En el cuadro nº 4 se muestran los resultados de la campaña flash de Mayo de 2001, con 15 muestras de sondeos (13 del confinado y 2 del vecino de Sierra de las Villas), 11 de secciones de aforo correspondientes a descargas del acuífero carbonatado libre y 4 de muestras de los ríos Guadalquivir y Guadalimar y Aguascebas. El cuadro nº 5 muestra los resultados de los muestreos periódicos en los ríos Guadalquivir y Guadalimar, realizados para conocer la calidad del agua en las posibles fuentes de recarga, con 6 campañas si bien  en la última solo pudieron tomarse 2 muestras y una se rompió en su envío a laboratorio. La figura 7 muestra la distribución de los sondeos objeto de análisis.

Las muestras correspondientes a descargas del carbonatado presentan facies variables de bicarbonatadas a sulfatadas cálcico-magnésicas, con conductividades comprendidas entre 700 y más de 2800 µS/cm, si bien éstas últimas presentan aguas residuales (Arroyo de la Corregidora), siendo la mayoría inferiores a 1600 µS/cm. Cabe destacar los elevados contenidos en nitratos (desde 26 hasta 120 mg/l y la mayoría superiores a 50) debido a las intensas labores de abonado en el olivar.

El agua del acuífero Jurásico confinado presenta conductividades comprendidas entre 400 y 2000 µS/cm en las muestras analizadas, con facies muy variables desde bicarbonatadas o sulfatadas cálcico-magnésicas hasta cloruradas sódicas, con una clara evolución hacia la parte meridional de dicho acuífero hacia las facies cloruradas sódicas (figura 8). La temperatura del agua se incrementa progresivamente de norte a sur desde unos 25 ºC hasta más de 40 ºC (figura 9).  Los contenidos en sulfatos son por el contrario decrecientes de Norte a Sur (figura 10), como consecuencia de la existencia de un ambiente reductor en la parte meridional del acuífero, lo que implica a su vez la desaparición progresiva de los nitratos y la aparición de indicios de nitritos y amoníaco en determinados puntos de dicha zona meridional. Los contenidos en cloruros son generalmente inferiores a 50 mg/l en la parte septentrional y el acuífero libre, mientras que alcanzan valores superiores a 300 mg/l hacia el sector central y meridional del acuífero confinado (figura 11).

La figura 12 muestra por último un diagrama de Piper de las aguas del acuífero, en el que se observa la clara diversidad de facies en el acuífero libre, con facies sulfatadas o bicarbonatadas cálcico-magnésicas y la evolución progresiva que se produce en el confinado hacia cloruradas sódicas.

Las campañas de muestreo de ríos realizadas para conocer la calidad de las posibles aguas de recarga (dos en el Guadalimar, una en el Guadalquivir y otra en el Aguascebas) ponen de manifiesto una excelente calidad en todos los casos, con conductividades comprendidas entre 330 y 525 µS/cm en el Guadalquivir y Aguascebas y entre 560 y 790 µS/cm en el Guadalimar, con escasa variabilidad estacional, si bien en el Guadalimar hay en general unos contenidos en sulfatos muy superiores (110 a 175 mg/l frente a valores de 15 a 45 mg/l en el Guadalquivir y Aguascebas). Los contenidos en nitratos son siempre inferiores a 25 mg/l.  Las facies hidroquímicas son fuertemente bicarbonatadas en el Guadalquivir y Aguascebas y algo más sulfatadas en el Guadalimar, cálcico-magnésicas en ambos casos, como muestra la figura 13.  Respecto a la variación estacional cabe indicar que es muy escasa, salvo por un leve incremento relativo de sulfatos, observable en el río Guadalimar en estiaje (figura 14). En cualquier caso, los cuatro puntos muestreados presentan todo el año una calidad del agua apta para una posible recarga artificial del acuífero jurásico confinado, sin que sean previsibles problemas de ningún tipo desde ese punto de vista, ya que supondrían en todos los casos una mejora de sus características físico-químicas y un descenso relativo de la temperatura del agua.

Cuadro 4.- Resumen de análisis de campaña Flash (Excel, 2 hojas)

Cuadro 5.- Resumen de análisis de ríos (Excel)

Figuras 7 a 14 de hidroquímica (5 de surfer y 3 de Piper en pdf)

2.6.- MODELO PRELIMINAR DE FLUJO

Aunque de forma muy provisional, el modelo está construido y en fase de calibración en régimen permanente, y sus características principales y estado actual se reflejan en el anejo nº 5. Los nuevos datos de todo tipo actualmente en elaboración o en curso se incorporarán al mismo conforme estén disponibles.

Para su finalización es imprescindible disponer de datos sobre los parámetros hidráulicos deducidos de los ensayos de bombeo previstos, de un período mínimo de un año con datos de evolución piezométrica y de información fiable sobre las extracciones por bombeo realizadas sobre el acuífero.

Granada,  Diciembre de 2001.

ANEJOS

ÍNDICE DE ANEJOS

1.- FICHAS DE AFORO DE DRENAJES NATURALES

1.1.- MAPAS Y  ESQUEMAS DE LAS SECCIONES DE AFORO

1.2.- RESULTADOS DE LOS AFOROS

2.- FLASH PIEZOMÉTRICO Y SITUACIÓN DE PUNTOS

3.- FOTOGRAFÍAS DE PUNTOS FLASH

4.- ANALISIS QUÍMICOS DEL AGUA

5.- MODELO PRELIMINAR DE FLUJO

ANEJO 1.- FICHAS DE AFORO DE DRENAJES NATURALES

ANEJO 1.1.- MAPAS Y  ESQUEMAS DE LAS SECCIONES DE AFORO

ANEJO 1.2.-  RESULTADOS DE LOS AFOROS

ANEJO 2.- FLASH PIEZOMÉTRICO Y SITUACIÓN DE PUNTOS

ANEJO 3.- FOTOGRAFÍAS DE PUNTOS FLASH

ANEJO 4.- ANÁLISIS QUÍMICOS DEL AGUA

ANEJO 5.- MODELO PRELIMINAR DE FLUJO