Capítulo 1

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

1.1.  INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

En la década de los ochenta, dentro del reconocimiento general detallado de todas las manifestaciones termales en España, se llevó a cabo un estudio preliminar de las zonas con anomalías existentes en las Islas Baleares. Con posterioridad, diferentes actuaciones hidrogeológicas realizadas en la isla de Mallorca (Hidroma en 1992) han ido poniendo de manifiesto la existencia de nuevos puntos termales, bien próximos a otras ya conocidos (caso de Llucmajor) o bien en áreas nuevas (caso de Costitx-Lloret). Estos puntos, algunos de los cuales con temperaturas más elevadas que los anteriormente conocidos, surgían casualmente al perforarse sondeos generalmente para usos agrícolas del agua. Tal y como ha ocurrido en otras áreas geotérmicas como las depresiones litorales e internas de Cataluña, áreas litorales de Valencia o depresiones internas de las Cordilleras Béticas, estos sondeos no han podido explotarse por la deficiente calidad del agua para esos fines. Al tratarse de manifestaciones superficiales de acuíferos profundos, en los que el contenido en sales es mayor que el habitual, la calidad de las aguas captadas no alcanzaba los mínimos exigidos por los tipos de cultivos de la zona. Otros posibles usos de este agua son asimismo desaconsejados, por lo que, solamente, el aspecto termal de la misma puede revestir interés práctico.

Estas agua termales con temperaturas en el rango de 30-50 ºC, tienen una composición química características de las aguas que han circulado por acuíferos profundos. Además de la temperatura, claramente anómala para la profundidad de captación, otros factores como el contenido en sílice y flúor, o la relativamente elevada concentración en sulfatos en comparación con las aguas subterráneas de la zona, así lo confirman.

Las primeras estimaciones realizadas mediante geotermómetros, permitieron predecir, para estas aguas, una temperatura en profundidad próxima a los 70 ºC.

La posibilidad de que los acuíferos que contienen este agua geotérmica se encuentren a profundidades no demasiado elevadas, 800-1.200 metros, y que los caudales extraibles sean interesantes desde el punto de vista de una futura explotación energética, justifica la realización y desarrollo de un programa de investigación, que tenga como finalidad la evaluación y verificación de estas hipótesis.

Por ello, el Instituto Geológico y Minero de España del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Consellería d’Innovació i Energia del Govern de las Illes Balears suscribieron un Convenio de Colaboración Técnica para ejecución de la “Investigación geotérmica en la Isla de Mallorca”.

1.2.  OBJETIVOS

El objetivo final de la investigación planteada se puede concretar en los siguientes puntos:

- Conocimiento más preciso de las nuevas manifestaciones.

- Identificación de posibles almacenes profundos de donde proceda el agua termal. Caracterizaciones geológicas.

- Identificación de familias de aguas y caracterización geoquímica e isotópica.

- Delimitación geométrica de los almacenes mediante técnicas geofísicas apropiadas.

- Reconocimiento directo, mediante un sondeo, en una de las zonas anómalas para evaluación del gradiente geotérmico y temperatura en profundidad.

- Evaluación del potencial energético de los posibles almacenes geotérmicos.

1.3.  PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

El programa de investigación propuesto se enmarcaba e identificaba en todos sus términos en lo que es un plan de investigación de recursos geotérmicos tradicional, enfocado hacia la exploración de recursos del tipo de baja o media temperatura en ambientes geológicos sedimentarios con fuerte componente estructural.

Así, se propusieron las siguientes actividades:

- Conocimiento detallado de las estructuras geológicas presentes en las dos áreas con mayor densidad de manifestaciones termales.

- Análisis del contexto hidrogeológico dominante, dentro del que se encuentran los sondeos que alumbran aguas termales.

- Recopilación y síntesis de los estudios geofísicos, tanto estructurales como de detalle, realizados hasta la fecha en la Isla. Conocimiento de la geología del subsuelo deducido de dichos estudios.

- Aplicación de un programa clásico de investigación geoquímica para prospección de recurso geotérmicos que abarcaba:

- Investigación hidrogeotérmica. Familia de aguas.

- Estudio de la presencia de indicadores geotérmicos y aplicación de geotermómetros para evaluación de temperaturas del agua en los almacenes profundos. Selección de áreas anómalas.

- Análisis, mediante aplicación de técnicas isotópicas, del posible origen y evolución en el subsuelo de las aguas termales.

- Aplicación de un programa de investigación geofísica en las áreas de mayor interés, para concretar la constitución geométrica y geológica de los materiales y formaciones ligadas a la presencia de aguas termales.

- Finalmente, se programó la realización de un sondeo de reconocimiento en el punto seleccionado como de mayor interés, con objetivo de confirmar las hipótesis planteadas en los anteriores estudios y conocer de manera directa la sucesión de materiales en el subsuelo, la evolución de la temperatura (gradiente geotérmico) y confirmar la presencia de las estructuras geológicas que dan lugar a la salida de agua termal procedente de almacenes profundos.