Capítulo 8

SONDEO DE INVESTIGACIÓN

8.1.  INTRODUCCIÓN

La perforación del sondeo de investigación geotérmica denominado Luis Moragues, se enmarca dentro de las actividades contempladas en el Convenio de Colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de España y la Conselleria d’Innovació i Energia del Govern Balear en materia de investigación de recursos geotérmicos en la isla de Mallorca, representando la última actividad prevista en este primer proyecto de investigación.

Este sondeo de investigación tenía como objetivo la confirmación de las hipótesis de trabajo establecidas en el modelo estructural desarrollado a partir de los resultados de la campaña de prospección y de la investigación hidrogeoquímica. El estudio de los testigos de roca extraídos durante la perforación permite corroborar la presencia de determinados elementos estructurales previstos en el modelo (fallas) así como identificar las diferentes formaciones estratigráficas atravesadas durante la perforación, contribuyendo a la reconstrucción de la historia geológica de la zona.

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sondeo ha permitido identificar las formaciones permeables atravesadas, definiendo el conjunto de acuíferos atravesados, así como algunas de las características hidrogeoquímicas de las aguas presentes en los mismos. Igualmente se ha analizado su naturaleza termal mediante diferentes ensayos y registros de evolución de la temperatura en profundidad.

## 8.2. LOCALIZACIÓN

El sondeo se ubica en el término municipal de Llucmajor, a sólo 500 m de esta población en la carretera que partiendo de ella se dirige hacia Sa Rápita (figura 8.1).

Hoja topográfica 1:25.000 (IGN): LLUCMAJOR – 724-I

Coordenadas x-utm: 489.905	y-utm: 4370.529

Cota topográfica (obtenida del mapa 1:25.000): 133 m

## 8.3. OBJETIVOS

Entre los objetivos que pretendía cubrir este sondeo de investigación, caben destacar los siguientes relacionados con el estudio geotérmico del área de Llucmajor:

Calibración del modelo estructural propuesto a partir de los estudios magnetotelúricos.

Reconocimiento de las litologías presentes en el sustrato de la zona e identificación de las principales unidades estratigráficas a las que pertenecen.

Determinación de los principales niveles acuíferos.

Localización del posible acuífero almacén del recurso geotérmico, supuesto en la investigación realizada.

Identificación de las estructuras geológicas atravesadas.

Determinación del gradiente geotérmico presente en la zona con anomalía geotérmica.

Caracterización hidrogeoquímica de las aguas de los acuíferos atravesados.

## 8.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PERFORACIÓN

El sondeo de investigación Luis Moragues ha sido llevado a cabo con una máquina de perforación LONGYEAR HIDRO 85 de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A., que trabaja a rotación con circulación directa de lodos y extracción de testigo continuo. Los diámetros de perforación utilizados han sido los siguientes:

| Profundidad (m) | Diámetro (mm) |
| --- | --- |
| 0 – 30 | 146 mm |
| 30 – 139 | 122 mm (PQ) |
| 139 – 533 | 96 mm (HQ) |
| 533 – 700 | 76 mm (NQ) |

Con posterioridad a la perforación del sondeo se procedió a la instalación de una tubería piezométrica de PVC de 63 mm de diámetro exterior y 58 mm interior, de 10 Atm de presión, desde la boca del mismo hasta los 533 m de profundidad quedando el resto, desde los 533 m hasta los 700 m, en pozo abierto.

La tubería piezométrica incorpora un packer exterior a la profundidad de 139 m, con el objeto de aislar entre sí los dos acuíferos atravesados durante la perforación. Sobre este packer se realizó una cementación entre los 124 y los 139 m de profundidad, rellenándose posteriormente el anular, entre los 124 m y los 3 m de profundidad, con gravas y detritus margoso.

Finalmente se procedió a la cementación del anular correspondiente a los 3 m iniciales de la perforación y a la realización de una arqueta de cemento, instalada a ras de suelo, cerrada con candado y con placa identificativa en la que consta el nombre del sondeo, organismo que lo ha llevado a cabo, profundidad alcanzada y fecha de terminación de la obra.

En la figura 8.2 se presenta la columna sintética del sondeo con los datos de acabado, litoestratigrafía, hidrogeología y demás información obtenida.

## 8.5. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

A continuación se describen los distintos tramos litológicos atravesados en la perforación, que de forma gráfica quedan recogidos en la columna estratigráfica del sondeo (Anexo III):

| Tramo | Prof. (m) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 – 12.2 | Calcarenitas y arenas en ocasiones oolíticas, con fragmentos de calizas y microorganismos inidentificables | PL - Q |
| 2 | 12.2 – 70 | Calizas blancas, micríticas a recristalizadas, con tramos que presentan abundante porosidad móldica, principalmente por la disolución de caparazones de gasterópodos y bivalvos de pequeño tamaño. Ocasionalmente niveles de margocalizas o de limolitas. Es muy frecuente la presencia de cavidades cm a dm por disolución, con recristalizaciones de calcita blanca de aspecto botroidal y sacaroideo. Algunos tramos de lumaquelas de caparazones disueltos de gasterópodos, bivalvos, fragmentos de coral y dientes de peces. | MESSINIENSE |
| 3 | 70 – 115 | Limolitas carbonatadas blanco-amarillentas con porosidad móldica por disolución de bivalvos y gasterópodos de pequeño tamaño, así como fragmentos de coral. Son frecuentes los niveles de acumulación de foraminíferos del tipo Heterostegina, llegando a formar auténticas lumaquelas, alternando con tramos en los que apenas se reconocen. Algunos niveles de calizas y brechas calcáreas. | TORTONIENSE |
| 4 | 115 – 131 | Calizas mesocristalinas blancas, azoicas, muy compactas y con escasa porosidad. Abundantes cavidades por disolución en la base. |  |
| 5 | 131 – 165 | Limos arenosos grises a negros, generalmente poco cementados, con restos de materia orgánica (fragmentos carbonosos y bituminosos) y olor sulfuroso. | OLIGOCENO |
| 6 | 165 – 243.5 | Repetición de secuencias calcareníticas de grano grueso a muy fino con ocasionales niveles de conglomerados cm a la base y limos grises a techo. Los niveles calcareníticos más groseros presentan abundantes fragmentos de foraminíferos. Los niveles conglomeráticos presentan cantos de calizas blancas y grises que ocasionalmente engloban foraminíferos de pequeño tamaño y Nummulites de tamaño pequeño a medio. Ocasionalmente se encuentran niveles carbonosos y restos de materia orgánica en los niveles limosos más finos. |  |

Figura 8.2 (A3)

| 7 | 243.5 – 254.25 | Brecha tectónica calcárea con niveles de calcarenitas y calizas. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 254.25 – 295.5 | Calcarenitas de grano medio, bien cementadas, organizadas en secuencias de orden métrico que ocasionalmente incluyen niveles de microconglomerados a la base. Son frecuentes los cristales de glauconita y sulfuros de muy pequeño tamaño. Ocasionalmente aparecen restos carbonosos. |  |
| 9 | 295.5 – 344 | Calcarenitas bioclásticas masivas, fuertemente cementadas, con presencia abundante de microforaminíferos (planoperculinas?) y mineralización de sulfuros (piritas, calcopirita, arsenopirita). Ocasionalmente se reconoce algún pequeño Nummulites y fragmentos de miliólidos. |  |
| 10 | 344 – 385 | Conglomerados y brechas tectónicas de cantos de calizas blancas micríticas con nummulites. A techo el tránsito es gradual apareciendo calcarenitas con cantos de calizas y finalmente conglomerados. |  |
| 11 | 385 – 591 | Calizas micríticas blancas, bioclásticas (packstone-wakestone) con nummulites de pequeño porte, foraminíferos y colonias de corales y algas coralinas hacia el techo y abundantes miliólidos hacia la base. También se encuentran frecuentes mineralizaciones de sulfuros metálicos rellenando diaclasas y fisuras, así como sobre cristales de calcita desarrollados en cavidades centimétricas de disolución. Se intercalan periódicamente niveles de orden métrico brechificados, así como algún nivel calcarenítico de grano muy fino con restos de fauna inidentificable que podrían corresponder a equinodermos (grandes cristales de calcita). | EOCENO |
| 12 | 591 – 645 | Calizas detríticas grainstone, de grano muy fino, color gris, con abundantes fragmentos de miliólidos, pequeños nummulites y foraminíferos. El tránsito con el tramo anterior es gradual, encontrándose estos niveles más detríticos con frecuencia brechificados y/o fuertemente diaclasados y fracturados. |  |
| 13 | 645 – 671 | Alternancia de margas y margocalizas micríticas grises, con escasa fauna de foraminíferos piritizados. |  |
| 14 | 671 – 675 | Margocalizas fuertemente tectonizadas. |  |
| 15 | 675 - 700 | Margocalizas grises con foraminíferos dispersos, y ocasionalmente pequeños nummulites en los niveles más carbonatados, así como algunos cristales de glauconita y sulfuros metálicos. Margas a la base. |  |

## 8.6. ESTRATIGRAFIA

El testigo continuo extraído del sondeo Luis Moragues ha puesto de manifiesto la presencia en el subsuelo del área de estudio de dos dominios geológicos claramente diferenciados, si bien dentro de cada uno de ellos existen ciertas reservas en la asignación a las diferentes unidades estratigráficas formalmente reconocidas en la isla de Mallorca.

De un lado se tiene la presencia de materiales postorogénicos del Mioceno superior, representados en los primeros 131 m del sondeo por las calizas de la Unidad Arrecifal y los limos de la unidad Calcisiltitas con Heterosteginas, así como los 12 metros iniciales que corresponden a calcarenitas del Plioceno superior - Pleistoceno.

A continuación, desde los 131 m y hasta la profundidad final del sondeo, se reconoce una sucesión, en primer lugar detrítica, y posteriormente carbonatada, de materiales asignados al Paleógeno, y por tanto preorogénicos, reconociéndose la presencia de al menos dos zonas de intensa fracturación y milonitización que pueden corresponder a la presencia de fallas normales. Los primeros 250 metros corresponden a las facies más detríticas, formadas por secuencias de arenas gruesas a limos, de color gris, con algunos niveles conglomeráticos formados por cantos de calizas que contienen nummulites. No se ha podido asignar aún con precisión a que unidad corresponden, si bien por su posición estratigráfica y sus características litológicas podrían asimilarse a la Formación Areniscas y Lutitas de Son Sastre (Oligoceno). Los siguientes 250 metros corresponden a calizas micríticas blancas con abundantes nummulites de pequeño tamaño, miliólidos, restos de corales, etc., y cuya variación en la vertical permite asignar este conjunto a la Formación Calizas de Galdent (Eoceno). Los metros finales vuelven a tornarse más detríticos, constituidos por una alternancia muy fracturada de calizas micríticas grises y margas, con restos de nummulites, que podrían asignarse a la Formación Margas del Calvari (Eoceno).

En la figura 8.3 se presenta la localización del sondeo en el corte magnetotelúrico 36 y su sección geológica interpretativa.

## 8.7. HIDROGEOLOGÍA

Desde el punto de vista hidrogeológico se han reconocido dos niveles acuíferos principales durante la realización del sondeo, identificados tanto por las pérdidas de agua producidas durante la perforación y por el seguimiento de los niveles piezométricos a lo largo de la misma, como por las características litológicas y de porosidad identificadas en el testigo continuo obtenido.

Así, el primer acuífero lo constituye el conjunto de calizas arrecifales y de calcisiltitas con Heterosteginas que se extienden hasta los 131 m de profundidad, siendo su base impermeable el techo del Paleógeno, formado por limos muy finos de color gris oscuro a negro en la zona de contacto con el acuífero superficial. Este acuífero, de carácter libre, es el explotado en toda la zona y presenta un nivel freático en el sondeo a 117,86 m de profundidad (12/11/2002).

El acuífero más profundo, confinado por los tramos limolíticos del Paleógeno, se extiende aproximadamente entre los 280 m y los 650 m de profundidad, siendo la parte más productiva y con mayores pasos de agua la que se localiza entre los 340 m y los 540 m de profundidad. El nivel piezométrico de este acuífero inferior parece situarse a menos profundidad que el anterior, quedando aislado durante la perforación del acuífero superficial mediante la entubación de los primeros 139 m, y estabilizándose varios meses después de finalizado el sondeo, alrededor de los 100 m de profundidad.

8.8. TERMOMETRÍAS

Durante la perforación del sondeo se ha realizado una serie de registros termométricos, del tipo denominado ensayo de recuperación de temperatura, mediante los cuales es posible estimar la temperatura virgen de la formación en el punto de registro.

Los datos medidos y su representación gráfica se presentan en las tablas 8.1 a 8.9 y figuras 8.4.a 8.12.

A partir de 500 m, límite de cable del registrador de temperatura, se han tomado temperaturas con termómetros de máxima, tras período de estabilización de 2-3 horas. Las temperaturas de estabilización medidas fueron las siguientes:

| 570 m | 69,2 ºC |
| --- | --- |
| 645 m | 71,6 ºC |
| 650 m | 69,7 ºC |
| 690 m | 69,7 ºC |

Como resultado de estos ensayos se puede concluir lo siguiente:

- Hasta los 200-220 metros la temperatura virgen de formación es del orden de 45-50 ºC, similar a la de las aguas de anomalía geotérmica investigadas y analizadas en este proyecto.

- Desde los 220 a los 380 metros esta temperatura sufre un incremento hasta los 55 ºC.

Tabla 8.1.

Tabla 8.2.

Tabla 8.3.

Tabla 8.4.

Tabla 8.5.

Tabla 8.6.

Tabla 8.7.

Tabla 8.8

.

Tabla 8.9.

- A partir de 400 metros, es decir, dentro de la caliza con nummulites, donde la perforación reveló zonas permeables con pérdida de fluido, se detecta un importante incremento en la temperatura que supera los 60 ºC.

- Entre los 500 y 645 metros la temperatura vuelve a incrementarse alcanzando los 70 ºC.

Estos datos revelan que el sondeo ha alcanzado entre los 400 y 500 metros un primer yacimiento geotérmico, con fluido a temperatura del orden de 60 ºC. Sin embargo, el posterior aumento de la temperatura permite predecir la existencia de otro yacimiento más profundo a temperatura superior a los 80 ºC, lo que concuerda con las estimaciones llevadas a cabo mediante la aplicación de cálculos geotermométricos basados en la composición geoquímica de las aguas más calientes (capítulo 5).

# Text boxes

FIGURA  8.1

# FIGURA 8.3

# FIGURA 8.3