FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 2 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 489785 | Y: 4369800 | Z: 122 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Jovito Martínez | Toponimia Sa Vela |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 656 885 456 |
| Dirección Bar Ca S'Hereu - Ctra. Palma -Llucmajor PM-602, km 0.2 |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 140 | Diámetro (mm) 340 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor-Campos |
| Prof. nivel agua (m) 120 | Cota nivel agua (m) +2 |
| Fecha 1979 |
| Caudal (m3/h) 3 |
| Uso del agua doméstico y huerto |

| Medición del nivel no |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 17/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 2 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 1540 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 37.2 | pH 6.81 |
| Acceso con permiso |

Observaciones después de 1 h. de bombeo alcanza 38º C

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 3 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 489895 | Y: 4370465 | Z: 128 |
| Nº hoja 1:25.000 724- I |

| Propietario Marriott Vacation Club International Mallorca , S.L. | Toponimia Son Gall |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 971 18 07 92 |
| Dirección Polígono 41, s/n (Son Antem) |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 136 | Diámetro (mm) 220 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor - Campos |
| Prof. nivel agua (m) 125.05 | Cota nivel agua (m) +2.95 |
| Fecha 28/12/90 |
| Caudal (m3/h) 3.6 |
| Uso del agua Instalaciones Club Marriott en Son Antem |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 22/06/02 | Tomada por: M.Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) - |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 2300 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 50.6 | pH 6.89 |
| Acceso libre, finca abierta |

Observaciones es un nuevo pozo perforado a 8m del inventariado en 1990; agua turbia,con olor El ensayo de bombeo realizado en 1990 proporcionó un caudal de 5.76 m3/h, con descenso de 15 cm

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 5 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 490160 | Y: 4369855 | Z: 124 |
| Nº hoja 1:25.000 724- I |

| Propietario J. Gelabert | Toponimia Sa Vela |
| --- | --- |
| Dirección Ctra, 89 - Llucmajor | Teléfono 971 661142 |
| Encargado hijo del propietario |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 144 | Diámetro (mm) 300 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m)122 | Cota nivel agua (m) +2 |
| Fecha 1979 |
| Caudal (m3/h) 8 |
| Uso del agua doméstico y huerto |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 17/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 80 m. |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 1480 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 27.1 | pH 7.89 |
| Acceso con permiso |

Observaciones el agua se recalienta al recorrer la tubería hasta el estanque

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 6 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 490430 | Y: 4369160 | Z: 120 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario José Carrillo | Toponimia Torretxí |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 971 275060 |
| Dirección |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 150 | Diámetro (mm) 360 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) ? | Cota nivel agua (m) |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 1.2 |
| Uso del agua doméstico y huerto |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 11/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 10 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 1570 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 22.6 | pH 7.12 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 7A | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 490285 | Y: 4370115 | Z: 127 |
| Nº hoja 1:25.000 724- I |

| Propietario Llorenç Gelabert | Toponimia Sa Vela |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 971 660960 |
| Dirección Polígono 45, 45 |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 150 | Diámetro (mm) 300 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 123 (oral) | Cota nivel agua (m) +4 |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 24 |
| Uso del agua venta en camiones-cuba |

| Medición del nivel no |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 11/06/02 | Tomada por: M.Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 50 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 1750 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 31.5 | pH 6.97 |
| Acceso con permiso |

Observaciones hay dos pozos, caliente y frío, separados por unos 100 m.

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 9 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 490750 | Y: 4370250 | Z: 130 |
| Nº hoja 1:25.000 724- I |

| Propietario Martín | Toponimia Ca S'Alet |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 609 727842 |
| Dirección |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 140 | Diámetro (mm) 300 |
| Materiales atravesados calcarenitas; a 130 m margas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 125 (oral) | Cota nivel agua (m) +5 |
| Fecha 05/90 |
| Caudal (m3/h) 2 |
| Uso del agua doméstico |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 17/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 1 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 760 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 21 | pH 7.42 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 13 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 488870 | Y: 4369645 | Z: 118 |
| Nº hoja 1:25.000 724- I |

| Propietario | Toponimia Establits de Son Genovoy |
| --- | --- |
| Encargado | Teléfono |
| Dirección |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 150 | Diámetro (mm) 220 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 93 | Cota nivel agua (m) |
| Fecha 1981 |
| Caudal (m3/h) 3.6 |
| Uso del agua doméstico y jardín |

| Medición del nivel no (tapado) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 22/06/02 | Tomada por: M.Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 1 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 4800 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 36.7 | pH 6.84 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 19 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 495870 | Y: 4367485 | Z: 101 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario | Toponimia Païssa |
| --- | --- |
| Encargado Jean Charles Roi | Teléfono 971 640089- 650629089 |
| Dirección Ctra. C-717, km. 30 |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 200 | Diámetro (mm) 360 |
| Materiales atravesados limos y gravas, calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor - Campos |
| Prof. nivel agua (m) 97.64 | Cota nivel agua (m) +3.36 |
| Fecha 21/06/02 |
| Caudal (m3/h) - |
| Uso del agua - |

| Medición del nivel sí |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 21/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E Palmer (*) |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) - |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 15400 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 32.9 (**) | pH 6.95 |
| Acceso con permiso |

Observaciones (*) Muestra obtenida con tomamuestras, a 115 m de profundidad Realizado registro de CE-T; (**)Temperatura del agua a 115 m de prof.

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 20 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 489360 | Y: 4370000 | Z: 122 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Joan Servera Mesquida | Toponimia Sa Vela |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 971 660089 |
| Dirección Talleres Servera ; Rda. Ponent -Llucmajor |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 140 | Diámetro (mm) 230 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor - Campos |
| Prof. nivel agua (m) 118 (oral) | Cota nivel agua (m) +4 |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 4 |
| Uso del agua doméstico, huerto |

| Medición del nivel no |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 12/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 4 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 2770 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 42.4 | pH 6.69 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 26 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 490080 | Y: 4369615 | Z: 121 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Martín Oliver Castiello | Toponimia Torretxí |
| --- | --- |
| Dirección Antoni Maura 8-Llucmajor | Teléfono 971 180216 |
| Encargado mismo propietario |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 160 | Diámetro (mm) 280 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor - Campos |
| Prof. nivel agua (m) 118 (oral) | Cota nivel agua (m) |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 8 |
| Uso del agua doméstico y huerto |

| Medición del nivel no |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 11/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 50 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 1480 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 19.5 | pH 7.11 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 29 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 489810 | Y: 4369375 | Z: 120 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario J.M. Carreras | Toponimia Can Carreras |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 971 74 31 88 |
| Dirección |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 136 | Diámetro (mm) 220 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor - Campos |
| Prof. nivel agua (m) 116.5 | Cota nivel agua (m) |
| Fecha 05/90 |
| Caudal (m3/h) 3.6 |
| Uso del agua doméstico |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 22/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 2 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 1500 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 23.8 | pH 7.18 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 30 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 490455 | Y: 4369615 | Z:124 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Maria Martínez | Toponimia Torretxí |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 629913017 |
| Dirección |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 145 | Diámetro (mm) 300 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| AcuíferoMioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 121 (oral) | Cota nivel agua (m) +3 |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 5 |
| Uso del agua doméstico y jardín |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 11/06/02 | Tomada por: M.Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 10 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 1610 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 23.2 | pH 7.34 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 31 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 490395 | Y: 4370430 | Z: 130 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Antònia Pascual | Toponimia Sa Vela |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 971 662550 |
| Dirección Jaume III 23, Llucmajor - Oficines municipals Ajt. Llucmajor |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 158 | Diámetro (mm) ? |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 118 (oral) | Cota nivel agua (m) +12 |
| Fecha 05/90 |
| Caudal (m3/h) 3.6 |
| Uso del agua doméstico |

| Medición del nivel no (tapado) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 21/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) junto boca pozo |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 2050 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 33 | pH 7.31 |
| Acceso libre al pozo, con permiso para bombear (cuadro en caseta cerrada) |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 33 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 490365 | Y: 4370215 | Z: 127 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Marcelino Mañogil | Toponimia Sa Vela |
| --- | --- |
| Encargado: mismo propietario | Teléfono 971 120694 |
| Dirección Polígono 46, s/n Llucmajor |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 150 | Diámetro (mm) 190 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 120 | Cota nivel agua (m) +7 |
| Fecha 11/86 |
| Caudal (m3/h) - |
| Uso del agua doméstico y jardín |

| Medición del nivel - |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha - | Tomada por: - |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) - |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) - | Eh |
|  | Temperatura (ºC) - | pH - |
| Acceso con permiso |

Observaciones bomba desmontada, pozo obstruido a 15 m.

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 44 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 489930 | Y: 4370735 | Z: 131 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Hnos. Garcías | Toponimia Son Gall |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 971 661217 |
| Dirección Camí Cap Blanc s/n |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 150 | Diámetro (mm) 360 |
| Materiales atravesados calcarenitas, al fondo margas carbonosas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 123 (oral) | Cota nivel agua (m) +12 |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 1.8 |
| Uso del agua Industrial (fabricación de placas de escayola) |

| Medición del nivel no (sonda no pasa, tubo flexible) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 20/06/02 | Tomada por: M.Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 5m |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 1100 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 51.6 | pH 6.49 |
| Acceso con permiso |

Observaciones el pozo se agota en una hora ; las margas carbonosas parece que coresponden al zócalo (Mioceno inferior)

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 45 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 489470 | Y: 4370215 | Z: 124 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Román Zumstein | Toponimia Sa Vela |
| --- | --- |
| Dirección | Teléfono 971 662974 |
| Encargado |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 130 | Diámetro (mm) 220 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor-Campos |
| Prof. nivel agua (m) ? | Cota nivel agua (m) |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 4 |
| Uso del agua Invernaderos |

| Medición del nivel no (sin tubo piezométrico) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 18/06/02 | Tomada por: M. Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 25 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 4580 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 42 | pH 6.99 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 46 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 489755 | Y: 4370255 | Z: 125 |
| Nº hoja 1:25.000 724- I |

| Propietario Rafel Pons | Toponimia Sa Vela |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 971 660268 |
| Dirección Vall, 125 - Llucmajor |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 140 | Diámetro (mm) 300 |
| Materiales atravesados calcarenitas, al fondo margas arenosas grises |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 120 (oral) | Cota nivel agua (m) +5 |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 5 |
| Uso del agua doméstico y huerto |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 18/06/02 | Tomada por: M.Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 50 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 1650 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 42.5 | pH 6.68 |
| Acceso con permiso |

Observaciones se conservan testigos del sondeo

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 47 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 488755 | Y: 4369565 | Z: 118 |
| Nº hoja 1:25.000 724- I |

| Propietario A.A. V.V. Son Genovoy | Toponimia Establits de Son Genovoy |
| --- | --- |
| Encargado Antonio Pérez Martos | Teléfono 971 291653 |
| Dirección C/. José Salazar Belmar, 5 - Palma |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 140 | Diámetro (mm) 200 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor |
| Prof. nivel agua (m) ? | Cota nivel agua (m) |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 6 |
| Uso del agua abastecimiento a 15 parcelas |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 22/06/02 | Tomada por: M.Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 2, a 3 m de altura (en depósito elevado) |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 2500 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 37.8 | pH 6.73 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 48 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 495300 | Y: 4367700 | Z: 100 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario | Toponimia Païssa |
| --- | --- |
| Dirección | Teléfono 971 640089- 650629089 |
| Encargado Jean Charles Roi |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 116 | Diámetro (mm) ? |
| Materiales atravesados limos rojos y gravas, calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 100 (oral) | Cota nivel agua (m) 0 |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 2.5 |
| Uso del agua Invernaderos |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 21/06/02 | Tomada por: M.Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 400 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 6080 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 26 | pH 7.03 |
| Acceso con permiso |

Observaciones agua se recalienta en el trayecto al estanque

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 49 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 488885 | Y: 4369720 | Z: 120 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Miguel Jiménez | Toponimia Establits de Son Genovoy |
| --- | --- |
| Encargado mismo propietario | Teléfono 971 295247- 971 121202 |
| Dirección Músico Francisco Frontera,19, 1ºA - Palma |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 152 | Diámetro (mm) 220 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 116 | Cota nivel agua (m) +4 |
| Fecha 22/06/02 |
| Caudal (m3/h) 3.6 |
| Uso del agua doméstico y huerto |

| Medición del nivel no |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 22/06/02 | Tomada por: M.Juncosa- E. Palmer |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) estanque junto pozo (90 cm altura) |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) 4900 | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 41.4 | pH 6.64 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Julio 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 52 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 448220 | Y: 4369770 | Z: 119 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario José Ruiz | Toponimia Son Noguera |
| --- | --- |
| Dirección | Teléfono 660 868 530 |
| Encargado mismo propietario |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 120 | Diámetro (mm) 250 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 114 (oral) | Cota nivel agua (m) +5 |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 1.8 |
| Uso del agua riego huerto |

| Medición del nivel tiene tubo |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 10/09/02 | Tomada por: M. Juncosa |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 50 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 24.6 | pH 7.63 |
| Acceso con permiso |

Observaciones

Fecha Septiembre 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 50 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 487590 | Y: 4369725 | Z: 118 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Isabel Marimón | Toponimia Cugulutx |
| --- | --- |
| Encargado misma propietaria | Teléfono 686 457 903 |
| Dirección |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 125 | Diámetro (mm) 230 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) 118 (oral) | Cota nivel agua (m) 0 |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 1.8 |
| Uso del agua doméstico y jardín |

| Medición del nivel no (sin tubo) |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 04/09/02 | Tomada por: M. Juncosa |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) junto boca pozo |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 24 | pH 7.70 |
| Acceso con permiso |

Observaciones bomba a 119 m de prof.

Fecha Septiembre 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 51 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 487955 | Y: 4369925 | Z: 119 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario Antònia Cardell | Toponimia Can Patacó |
| --- | --- |
| Encargado Miquel Puig | Teléfono 971 269427- 629686887 |
| Dirección |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 140 | Diámetro (mm) 250 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) | Cota nivel agua (m) |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) 3.6 |
| Uso del agua doméstico y agrícola |

| Medición del nivel no |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha 07/09/02 | Tomada por: M.Juncosa |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) 1 |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) | Eh |
|  | Temperatura (ºC) 23.1 | pH 7.70 |
| Acceso libre al pozo, bombeo con permiso |

Observaciones

Fecha Septiembre 2002

FICHA DE PUNTOS DE AGUA

| Nº 34 | Término municipal Llucmajor |
| --- | --- |
| Coordenadas | X: 488895 | Y: 4368725 | Z: 115 |
| Nº hoja 1:25.000 724-I |

| Propietario | Toponimia Bennoc |
| --- | --- |
| Encargado | Teléfono |
| Dirección |

| Naturaleza sondeo |
| --- |
| Profundidad (m) 150 | Diámetro (mm) 220 |
| Materiales atravesados calcarenitas |
| Acuífero Mioceno superior |
| Unidad hidrogeológica 18.21 Llucmajor- Campos |
| Prof. nivel agua (m) | Cota nivel agua (m) |
| Fecha |
| Caudal (m3/h) |
| Uso del agua |

| Medición del nivel no |
| --- |
| Toma de muestras: | Fecha | Tomada por: |
| Distancia al pozo del pto. de muestreo (m) |
| Determinaciones "in situ": | CE (microS/cm) | Eh |
|  | Temperatura (ºC) | pH |
| Acceso |

Observaciones Pozo actualmente tapado, análisis realizado en mayo 1990, temperatura 30 ºC

Fecha Septiembre 2002