Apéndice 2

ANEXOS DE MAGNETOTELÚRICO

APÉNDICE 7A: Especificaciones técnicas de los equipos

A.1 Sistemas de registro

Metronix ADU06 (registrador del GMS06): Ordenador interno de 32 bits, dos convertidores A/D: 4096 muestras/s y 40960 muestras/s, de 24 bit, y 5 canales.

Rango de frecuencias: DC-20 kHz

Reloj Interno: Oscilador de cristal de alta precisión +-130 ns con referencia GPS (Motorola).

Capacidad: 100 Mb de memoria Flash.

Conexión de red: Cable coaxial estándar.

Alimentación: batería de 12 V (40Ah).

Metronix SCU884 y ADR881 (registrador del MMS03E): convertidor A/D: 1024 muestras/s, de 16 bit, y 5 canales.

Rango de frecuencias: DC-256 Hz

Reloj Interno: Oscilador de cristal de cuarzo de alta precisión +-130 ns

Capacidad: 4 Mb de memoria.

Conexión de red: Cable en serie y en paralelo.

Alimentación: batería de 12 V (40Ah).

A.2 Sensores magnéticos

Cada instrumento tiene sus propias bobinas de inducción: el GMS06 utiliza las bobinas MFS06, y el MMS03E, las KIM877M. Las funciones de respuesta típicas para cada bobina se muestran en la siguiente figura, donde el KIM877E sólo trabaja hasta 256 Hz (la amplitud de las dos bobinas se superponen a partir de ese valor).

APÉNDICE 7B: Formato de los archivos de las series temporales

B.1 Datos de campo originales del instrumento GMS06: ficheros *.ATS

Los datos de campo originales (series temporales) están almacenados en unos archivos escritos en formato binario por el programa de adquisición de datos GMS157b desarrollado por Metronix. Estos archivos están ubicados en un directorio con el nombre de la estación. Los archivos individuales dentro del directorio siguen la convención siguiente:

ssscrrtb.ATS

donde:

sss 	= número del serie del equipo ADU06 (el 024 en nuestro equipo)

c    	= Número de canal del ADU06 (a=1...h=8)

rr   	= número de registro o run

t	= tipo de canal (a=Ex, b=Ey, x=Hx, y=Hy, z=Hz)

b	= frecuencia de muestreo (a=40960, b=4096, c=64, d=2, f= 512 Hz)

Cabecera del archivo:

| Byte Off-set | ADR | Byte | Tipo | Nombre | Información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000H | 2 | INTEGER | Header length | Tamaño de la cabecera en Byte |
| 3 | 002H | 2 | INTEGER | Header version | Número de versión de la cabecera (*100) |
| 5 | 004H | 4 | LONGINT | Samples | Número de muestras |
| 9 | 008H | 4 | SINGLE | Sample freq. | Frecuencia de muestreo |
| 13 | 00CH | 4 | LONGINT |  | Tiempo de inicio de la medición (en segundos desde 1.1.70) |
| 17 | 010H | 8 | DOUBLE | LSBVal | LSB en mV |
| 25 | 018H | 8 | BYTE | Reserved | Reservado |
| 33 | 020H | 2 | INTEGER |  | Número de serie del ADU06 |
| 35 | 022H | 2 | INTEGER |  | Núm. de serie de la tarjeta A/D ADB06 |
| 37 | 024H | 1 | BYTE |  | Número de canal (0, 1, …7) |
| 38 | 025h | 1 | BYTE | Reserved | Reservado |
| 39 | 026h | 2 | CHAR |  | Tipo de canal (Ex,Ey,Hx,Hy,Hz) |
| 41 | 028H | 6 | CHAR |  | Tipo de sensor (MFS05,BF4...) |
| 47 | 02EH | 2 | INTEGER |  | Número de serie del sensor |
| 49 | 030H | 4 | SINGLE |  | x1 coordenadas del electrodo 1(m) |
| 53 | 034H | 4 | SINGLE |  | y1 |
| 57 | 038H | 4 | SINGLE |  | z1 |
| 61 | 03CH | 4 | SINGLE |  | x2 coordenadas del electrodo 2(m) |
| 65 | 040H | 4 | SINGLE |  | y2 |
| 69 | 044H | 4 | SINGLE |  | z2 |
| 73 | 048H | 4 | SINGLE |  | Longitud del dipolo eléctrico (m) |
| 77 | 04CH | 4 | SINGLE |  | Ángulo(0°=norte) (grados) |
| 81 | 050H | 4 | SINGLE |  | Resistencia de contacto (ohm) |
| 85 | 054H | 4 | SINGLE |  | Compensación del canal (mV) |
| 89 | 058H | 4 | SINGLE |  | Amplificación interna (1 o 30) |
| 93 | 05CH | 4 | BYTE |  | Reservado |
| 97 | 060H | 4 | LONG |  | Latitud (msec) |
| 101 | 064H | 4 | LONG |  | Longitud (msec) |
| 105 | 068H | 4 | LONG |  | Elevación (cm) |
| 109 | 06CH | 1 | CHAR |  | Lat/Long Tipo: U’ definido por el usuario, ‘G’ reloj interno GPS |
| 110 | 06DH | 1 | CHAR |  | Tipo de coordenadas adicionales: ‘U’ UTM, ‘G’ Gauss-Kruger (Alemania) |
| 111 | 06EH | 2 | INTEGER |  | Mediano de referencia |
| 113 | 070H | 8 | DOUBLE |  | Coordenada X |
| 121 | 078H | 8 | DOUBLE |  | Coordenada Y |
| 129 | 080H | 1 | CHAR |  | Status GPS/CLK: ‘G’ GPS sintonizado, ’C’ CLK sincronizado, ‘N’ CLK no sincronizado |
| 130 | 089H | 1 | BYTE |  | Precisión aproximada del GPS/CLK: 9 indica una precisión de 10 –9 |
| 131 | 082H | 14 | BYTE |  | Reservado |
| 145 | 090H | 12 | CHAR |  | Nombre del archivo de cabecera del registro |
| 157 | 09CH | 4 | CHAR |  | Tipo de medición: MT o CSAMT |
| 161 | 0A0H | 12 | CHAR |  | Nombre del archivo con los resultados del autotest |
| 173 | 0ACH | 2 | CHAR |  | Resultado del autotest ‘OK’ o ‘NO’ |
| 175 | 0AEH | 2 | BYTE |  | Reservado |
| 177 | 0B0H | 2 | INTEGER |  | Número de frecuencias de calibración en el archivo |
| 179 | 0B2H | 2 | INTEGER |  | Tamaño de las frecuencias de entrada(32 byte) |
| 181 | 0B4H | 2 | INTEGER |  | Versión del formato de calibración (*100) |
| 183 | 0B6H | 2 | INTEGER |  | Dirección lógica inicial de la información de calibración en la cabecera (400H) |
| 185 | 0B8H | 8 | BYTE |  | Reservado |
| 193 | 0C0H | 12 | CHAR |  | Nombre del archivo de calibración del ADU06 |
| 205 | 0CCH | 4 | LONG |  | Fecha/Hora de calibración |
| 209 | 0D0H | 12 | CHAR |  | Nombre del archivo de la calibración del sensor |
| 221 | 0DCH | 4 | LONG |  | Fecha/Hora de calibración |
| 225 | 0E0H | 4 | SINGLE |  | Freq. 1 de la red eléctrica |
| 229 | 0E4H | 4 | SINGLE |  | Freq. 2 de la red eléctrica |
| 233 | 0E8H | 8 | BYTE |  | Reservado |
| 241 | 0F0H | 4 | SINGLE |  | CSAMT: frequencia del transmisor |
| 245 | 0F4H | 2 | INTEGER |  | CSAMT: bloques de registro |
| 247 | 0F6H | 2 | INTEGER |  | CSAMT stacks/bloque |
| 249 | 0F8H | 4 | LONG |  | CSAMT tamaño del bloque |
| 253 | 0FCH | 4 | BYTE |  | Reservado |
| 257 | 100H | 16 | CHAR |  | Cliente |
| 273 | 110H | 16 | CHAR |  | Contratista |
| 289 | 120H | 16 | CHAR |  | Area |
| 305 | 130H | 16 | CHAR |  | Identificador de la Campña |
| 321 | 140H | 16 | CHAR |  | Operador |
| 337 | 150h | 112 | CHAR |  | Reservado |
| 449 | 1C0H | 64 | CHAR |  | Condiciones meteorológicas |
| 513 | 200H | 512 | CHAR |  | Comentarios |
| 1025 | 400H | 32 |  |  | Frecuencia de calibración 1 |
| 1025 | 400H | 4 | SINGLE |  | Frecuencia |
| 1029 | 404H | 4 | SINGLE |  | Amplitud: campo e (V) – campo h (nT/V) |
| 1033 | 408H | 4 | SINGLE |  | Fase (grados) |
| 1037 | 40ch | 4 | SINGLE |  | Precisión de la amplitud (%) |
| 1041 | 410H | 4 | SINGLE |  | Precisión de la fase (+/- grados) |
| 1045 | 414H | 12 | BYTE |  | Reservado |
| 1057 | 420H | 32 |  |  | Frecuencia de calibración 2 |
| … |  |  |  |  | … |
|  | 400H+(n.1)*20H | 32 |  |  | Frecuencia de calibración n |
|  | 400H+n*20H | 4 samples | LONGINT |  | Series temporales |

B.2 Datos de campo originales del instrumento MMS03E: ficheros *.03E

Las series temporales consisten en dos partes, la cabecera y los datos. La cabecera ocupa los primeros 1024 bytes y los datos están almacenados según la banda y ubicados de acuerdo al siguiente esquema:

| Cabecera del archivo | 1024 bytes |
| --- | --- |
| Canal 1, Banda 1 | RecordsBd1 * 256 bytes |
| Canal 2, Banda 1 | RecordsBd1 * 256 bytes |
| … | … |
| Canal n, Banda 1 | RecordsBd1 * 256 bytes |
| Canal 1, Banda 2 | RecordsBd2 * 256 bytes |
| Canal 2, Banda 2 | RecordsBd2 * 256 bytes |
| … | …. |
| Canal n-1, Banda 5 | RecordsBd5 * 256 bytes |
| Canal n, Banda 5 | RecordsBd5 * 256 bytes |

La dirección donde está ubicado los datos del el primer canal de cada banda está indicada en el cabecera del archivo. El número de datos depende del tiempo de medición. El número de registros (en bloques de 256 byte) por canal también está definido en la cabecera del archivo.

El formato de la cabecera es el siguiente:

| Adr | Byte | Tipo | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000H | 2 | CARDINAL | Channels | Número de canales |
| 002H | 2 | STRING | Equipment | “03” o “05” |
| 004H | 4 | LONGCARD | Maxrecords | Registros Band1…Band5 |
| 008H | 4 | LONGCARD | RecordsBd2 | Número de registros banda2 |
| 00CH | 4 | LONGCARD | RecordsBd3 | Número de registros banda3 |
| 010H | 4 | LONGCARD | RecordsBd4 | Número de registros banda4 |
| 014H | 4 | LONGCARD | RecordsBd5 | Número de registros banda5 |
| 018H | 4 | LONGCARD | AdrBd2 | Dirección del primer byte banda2 |
| 01CH | 4 | LONGCARD | AdrBd3 | Dirección del primer byte banda3 |
| 020H | 4 | LONGCARD | AdrBd4 | Dirección del primer byte banda4 |
| 024H | 4 | LONGCARD | AdrBd5 | Dirección del primer byte banda5 |
| 028H | 8 |  | Reserved1 |  |
| 030H | 16 | STRING | StartTimeBd2 | “hh:mm:ssdd:mm:yy” |
| 040H | 16 | STRING | StartTimeBd3 | " |
| 050H | 16 | STRING | StartTimeBd4 | " |
| 060H | 16 | STRING | StartTimeBd5 | " |
| 070H | 8 | STRING | DistanceChan1 | Longitud del dipolo (m) |
| 078H | 8 | STRING | DistanceChan2 | " |
| 080H | 8 | STRING | DistanceChan3 | " |
| 088H | 8 | STRING | DistanceChan4 | " |
| 090H | 8 | STRING | DistanceChan5 | " |
| 098H | 8 | STRING | DistanceChan6 | " |
| 0A0H | 8 | STRING | DistanceChan7 | " |
| 0A8H | 8 | STRING | DistanceChan8 | " |
| 0B0H | 8 |  | Reserved2 |  |
| 0B8H | 2 | CARDINAL | HighPassFilter | ‘0’ = off |
| 0BAH | 2 | CARDINAL | Notch1 | ‘0’ = off |
| 0BCH | 2 | CARDINAL | Notch2 | ‘0’ = off |
| 0BEH | 2 | CARDINAL | Notch3 | ‘0’ = off |
| 0C0H | 2 | CARDINAL | Notch4 | ‘0’ = off |
| 0C2H | 2 | CARDINAL | FreqStabCode | No usado |
| 0C4H | 2 | CARDINAL | Remote | No usado |
| 0C6H | 2 | CARDINAL | Number ADR | No usado |
| 0C8H | 4 |  | Reserved3 |  |
| 0CCH | 4 | STRING | Site |  |
| 0D0H | 16 | STRING | Longitude | nnnDEGREEnn’nn” |
| 0E0H | 16 | STRING | Latitude | nnnDEGREEnn’nn” |
| 0F0H | 16 |  | Reserved4 |  |
| 100H | 4 | STRING | AmplChan1 | Amplificación de los canales: [1,2,...8] |
| 104H | 4 | STRING | AmplChan2 | " |
| 108H | 4 | STRING | AmplChan3 | " |
| 10CH | 4 | STRING | AmplChan4 | " |
| 110H | 4 | STRING | AmplChan5 | " |
| 114H | 4 | STRING | AmplChan6 | " |
| 118H | 4 | STRING | AmplChan7 | " |
| 11CH | 4 | STRING | AmplChan8 | " |
| 120H | 4 | STRING | NameChan1 | Tipo de canal: EX, EY, HX, HY o HZ |
| 124H | 4 | STRING | NameChan2 | " |
| 128H | 4 | STRING | NameChan3 | " |
| 12CH | 4 | STRING | NameChan4 | " |
| 130H | 4 | STRING | NameChan5 | " |
| 134H | 4 | STRING | NameChan6 | " |
| 138H | 4 | STRING | NameChan7 | " |
| 13CH | 4 | STRING | NameChan8 | " |
| 140H | 4 | STRING | SensorChan1 | No usado |
| 144H | 4 | STRING | SensorChan2 |  |
| 148H | 4 | STRING | SensorChan3 |  |
| 14CH | 4 | STRING | SensorChan4 |  |
| 150H | 4 | STRING | SensorChan5 |  |
| 154H | 4 | STRING | SensorChan6 |  |
| 158H | 4 | STRING | SensorChan7 |  |
| 15CH | 4 | STRING | SensorChan8 |  |
| 160H | 16 | STRING | StopTimeUser |  |
| 170H | 4 | LONGCARD | CapChan1 | No usado |
| 174H | 4 | LONGCARD | CapChan2 |  |
| 178H | 4 | LONGCARD | CapChan3 |  |
| 17CH | 4 | LONGCARD | CapChan4 |  |
| 180H | 4 | LONGCARD | CapChan5 |  |
| 184H | 4 | LONGCARD | CapChan6 |  |
| 188H | 4 | LONGCARD | CapChan7 |  |
| 18CH | 4 | LONGCARD | CapChan8 |  |
| 190H | 4 | LONGCARD | ResChan1 | Resistencia de contacto (k) |
| 194H | 4 | LONGCARD | ResChan2 | " |
| 198H | 4 | LONGCARD | ResChan3 | " |
| 19CH | 4 | LONGCARD | ResChan4 | " |
| 1A0H | 4 | LONGCARD | ResChan5 | " |
| 1A4H | 4 | LONGCARD | ResChan6 | " |
| 1A8H | 4 | LONGCARD | ResChan7 | " |
| 1ACH | 4 | LONGCARD | ResChan8 | " |
| 1B0H | 16 |  | Reserved5 | " |
| 1C0H | 8 | STRING | RotChan1 | Rotación del sensor desde el norte |
| 1C8H | 8 | STRING | RotChan2 | " |
| 1 | 8 | STRING | RotChan3 | " |
| 1 | 8 | STRING | RotChan4 | " |
| 1 | 8 | STRING | RotChan5 | " |
| 1 | 8 | STRING | RotChan6 | " |
| 1 | 8 | STRING | RotChan7 | " |
| 1 | 8 | STRING | RotChan8 | " |
| 200 | 256 | STRING | UserText | " |
| 300 | 4 | LONGCARD | RecordsBd1 | Número de registros de la banda1 |
| 304 | 4 | LONGCARD | AdrBd1 | Dirección del primer registro banda1 |
| 308 | 2 | CARDINAL | FreqIndex | Para CSAMT (01…36) |
| 30 | 6 | STRING | Method | (MT,CSAMT,CSMAP) |
| 310 | 16 | STRING | StartTimeBd1 |  |
| 320 | 16 | STRING | StartTimeBd1 |  |
| 330 | 16 | STRING | StartTimeBd2 |  |
| 340 | 16 | STRING | StartTimeBd3 |  |
| 350 | 16 | STRING | StartTimeBd4 |  |
| 360 | 16 | STRING | StartTimeBd5 |  |
| 370 | 2 | CARDINAL | EventsBd1 | Número de eventos |
| 372 | 2 | CARDINAL | EventsBd2 | " |
| 374 | 2 | CARDINAL | EventsBd3 | " |
| 376 | 2 | CARDINAL | EventsBd4 | " |
| 378 | 2 | CARDINAL | EventsBd5 | " |
| 37 |  |  | Reserved6 |  |
| 37 | 4 | REAL | Frequency |  |
| 380 | 4 | REAL | Notch1Freq | Frecuencia central del filtro Notch |
| 384 | 4 | REAL | Notch2Freq | " |
| 388 | 4 | REAL | Notch3Freq | " |
| 38 | 4 | REAL | Notch4Freq | " |
| 390 | 2 |  | Reserved7 | " |
| 392 | 2 | STRING | PostGainChan1 |  |
| 394 | 2 | STRING | PostGainChan2 |  |
| 396 | 2 | STRING | PostGainChan3 |  |
| 398 | 2 | STRING | PostGainChan4 |  |
| 39 | 2 | STRING | PostGainChan5 |  |
| 39 | 2 | STRING | PostGainChan6 |  |
| 39 | 2 | STRING | PostGainChan7 |  |
| 3 | 2 | STRING | PostGainChan8 |  |
| 3 | 8 |  | Reserved8 |  |
| 3 | 2 | STRING | DipoleLabel | xy o yx |
| 3 | 2 | CARDINAL | DipoleDistance | Distancia del dipolo transmisor |
| 3 | 2 | INTEGER | DipoleAngle | Angulo del dipolo TX desde el norte |
| 3 | 16 | STRING | DipoleLongitude |  |
| 3 | 16 | STRING | DipoleLatitude |  |
| 3 | 48 |  | Reseved9 |  |
| 400 | 256 |  | Reserved |  |