En la elaboración del presente informe han intervenido los siguientes técnicos:

- José María López García. Hidrogeólogo (IGME). Oficina de Proyectos de Palma de Mallorca.

ÍNDICE

- INTRODUCCIÓN	4

- FICHA TÉCNICA	4

- SITUACIÓN	5

- OBJETIVOS	5

- CARACTERÍSTICAS DE LA PERFORACIÓN	6

- DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	6

- ESTRATIGRAFÍA	7

- HIDROGEOLOGÍA	7

ANEXOS

ANEXO I : Localización de la zona de estudio	11

ANEXO II:  Cartografía geológica	13

ANEXO III: Columna estratigráfica del sondeo 		15

ANEXO IV: Corte geológico	17

ANEXO V: Fotografías	25

NOTA TÉCNICA SOBRE EL SONDEO DE INVESTIGACIÓN GEOTÉRMICA "LUIS MORAGUES". TÉRMINO MUNICIPAL DE LLUCMAJOR (MALLORCA)

INTRODUCCIÓN

El sondeo de investigación geotérmica Luis Moragues se enmarca dentro de las actividades contempladas en el Convenio de Colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de España y la Conselleria d’Innovació i Energia del Govern Balear en materia de investigación de recursos geotérmicos en la isla de Mallorca.

El estudio que contempla el proyecto comprende dos áreas de investigación diferenciadas: Costitx-Lloret y Llucmajor. Esta última presenta un modelo geológico mejor conocido y sobre ella  se ha desarrollado un programa específico de investigación geofísica con el objeto de concretar la distribución geométrica de los materiales y formaciones ligadas a la presencia de aguas termales. El sondeo de investigación Luis Moragues, con una profundidad final de 700 m, tiene por objeto confirmar las hipótesis de trabajo establecidas en el modelo estructural desarrollado en base a los datos procedentes de la campaña de geofísica, mediante la obtención de testigo continuo de roca que permita el calibrado del modelo. El estudio del testigo de roca permite igualmente corroborar o descartar la presencia de determinados elementos estructurales previstos en el modelo (fallas) así como identificar las diferentes formaciones estratigráficas atravesadas durante la perforación, contribuyendo a la reconstrucción de la historia geológica de la zona.

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sondeo permite identificar las formaciones permeables atravesadas, definiendo el conjunto de acuíferos atravesados, así como algunas de las características hidraúlicas e hidrogeoquímicas de las aguas presentes en los mismos. Igualmente se analiza su naturaleza termal mediante diferentes ensayos de evolución de la temperatura a lo largo del tiempo y el espacio.

# FICHA TÉCNICA

Nombre del sondeo: LUIS MORAGUES

Ubicación: Carretera Llucmajor-Sa Rápita 0,500 Km

Propietario de la finca: Hermanos García SL

Dirección: Escayolas Hnos. García. Crta. Llucmajor – Sa Rápita km 0,500

Teléfono: 971661217

Término municipal: Llucmajor

Fecha de inicio: 26/10/2002

Fecha de finalización: 16/01/2003

Profundidad prevista: 500 m

Profundidad alcanzada: 700 m

Realizado por: Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA)

Equipo de perforación: LONGYEAR HIDRO 85

Sistema de perforación: Rotación con circulación directa de lodos y extracción de testigo continuo

Dirección: Armando Ballester (IGME)

Capataz: Justo Ribayo (MAYASA)

Seguimiento técnico del sondeo: José M. López García (IGME)

## SITUACIÓN

El sondeo se ubica en el término municipal de Llucmajor, a sólo 500 m de esta población en la carretera que partiendo de ella se dirige hacia Sa Rápita (ver Anexo I).

Hoja topográfica 1:25.000 (IGN): LLUCMAJOR – 724-I

Coordenadas x-utm: 489.905	y-utm: 4370.529

Cota topográfica (obtenida del mapa 1:25.000): 133 m

## OBJETIVOS

Entre los múltiples objetivos que pretende cubrir, en muy diversos campos de aplicación, este sondeo de investigación, caben destacar los siguientes en el estudio geotérmico del área de Llucmajor:

- Calibración del modelo estructural propuesto a partir de los estudios magnetotelúricos.

- Reconocimiento de las litologías presentes en el sustrato de la zona con anomalías geotérmica.

- Identificación de las principales unidades estratigráficas presentes en el seno de la zona con anomalía geotérmica.

- Determinación de los principales niveles acuíferos presentes en la zona.

- Localización del acuífero almacén del recurso geotérmico.

- Identificación de las estructuras geológicas atravesadas.

- Determinación del gradiente geotérmico presente en la zona con anomalía geotérmica.

- Caracterización hidrogeoquímica de las aguas de los acuíferos atravesados.

## CARACTERÍSTICAS DE LA PERFORACIÓN

El sondeo de investigación Luis Moragues ha sido llevado a cabo con la máquina de perforación LONGYEAR HIDRO 85 de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A., la cual trabaja a rotación con circulación directa de lodos y extracción de testigo continuo. Los diámetros de perforación (que se recogen gráficamente en el Anexo III) utilizados han sido los siguientes:

| Profundidad (m) | Diámetro (mm) |
| --- | --- |
| 0 – 30 | 146 mm |
| 30 – 139 | 122 mm (PQ) |
| 139 – 533 | 96 mm (HQ) |
| 533 - 700 | 76 mm (NQ) |

Posteriormente a la perforación se procedió a la instalación de una tubería piezométrica de PVC de 63 mm  de diámetro exterior y 58 mm interior, de 10 Atm de presión, desde la boca del sondeo hasta los 533 m de profundidad quedando el resto, desde los 533 m hasta los 700 m, en columna perdida.

La tubería piezométrica incorpora un packer a la profundidad de 139 m, con el objeto de aislar los dos acuíferos atravesados durante la perforación. Se cementó sobre el packer entre los 124 y los 139 m de profundidad, rellenándose el anular, entre los 124 m y los 3 m de profundidad, con gravas y detritus margoso.

Finalmente se procedió a la cementación del anular correspondiente a los 3 m iniciales de la perforación y a la realización de una arqueta de cemento, instalada a ras de suelo, cerrada con candado y con placa identificativa en la que consta el nombre del sondeo, organismo que lo ha llevado a cabo, profundidad alcanzada y fecha de terminación de la obra.

## DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

A continuación se describen los distintos tramos litológicos atravesados en la perforación, que de forma gráfica quedan recogidos en la columna estratigráfica del sondeo (Anexo III):

| Tramo | Prof. (m) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 – 12.2 | Calcarenitas y arenas en ocasiones oolíticas, con fragmentos de calizas y microorganismos inidentificables | PL - Q |
| 2 | 12.2 – 70 | Calizas blancas, micríticas a recristalizadas, con tramos que presentan abundante porosidad móldica, principalmente por la disolución de caparazones de gasterópodos y bivalvos de pequeño tamaño. Ocasionalmente niveles de margocalizas o de limolitas. Es muy frecuente la presencia de cavidades cm a dm por disolución, con recristalizaciones de calcita blanca de aspecto botroidal y sacaroideo. Algunos tramos de lumaquelas de caparazones disueltos de gasterópodos, bivalvos, fragmentos de coral y dientes de peces. | MESSINIENSE |
| 3 | 70 – 115 | Limolitas carbonatadas blanco-amarillentas con porosidad móldica por disolución de bivalvos y gasterópodos de pequeño tamaño, así como fragmentos de coral. Son frecuentes los niveles de acumulación de foraminíferos del tipo Heterostegina, llegando a formar auténticas lumaquelas, alternando con tramos en los que apenas se reconocen. Algunos niveles de calizas y brechas calcáreas. | TORTONIENSE |
| 4 | 115 – 131 | Calizas mesocristalinas blancas, azoicas, muy compactas y con escasa porosidad. Abundantes cavidades por disolución en la base. |  |
| 5 | 131 – 165 | Limos arenosos grises a negros, generalmente poco cementados, con restos de materia orgánica (fragmentos carbonosos y bituminosos) y olor sulfuroso. | OLIGOCENO |
| 6 | 165 – 243.5 | Repetición de secuencias calcareníticas de grano grueso a muy fino con ocasionales niveles de conglomerados cm a la base y limos grises a techo. Los niveles calcareníticos más groseros presentan abundantes fragmentos de foraminíferos. Los niveles conglomeráticos presentan cantos de calizas blancas y grises que ocasionalmente engloban foraminíferos de pequeño tamaño y Nummulites de tamaño pequeño a medio. Ocasionalmente se encuentran niveles carbonosos y restos de materia orgánica en los niveles limosos más finos. |  |
| 7 | 243.5 – 254.25 | Brecha tectónica calcárea con niveles de calcarenitas y calizas. |  |
| 8 | 254.25 – 295.5 | Calcarenitas de grano medio, bien cementadas, organizadas en secuencias de orden métrico que ocasionalmente incluyen niveles de microconglomerados a la base. Son frecuentes los cristales de glauconita y sulfuros de muy pequeño tamaño. Ocasionalmente aparecen restos carbonosos. |  |
| 9 | 295.5 – 344 | Calcarenitas bioclásticas masivas, fuertemente cementadas, con presencia abundante de microforaminíferos (planoperculinas?) y mineralización de sulfuros (piritas, calcopirita, arsenopirita). Ocasionalmente se reconoce algún pequeño Nummulites y fragmentos de miliólidos. |  |
| 10 | 344 – 385 | Conglomerados y brechas tectónicas de cantos de calizas blancas micríticas con nummulites. A techo el tránsito es gradual apareciendo calcarenitas con cantos de calizas y finalmente conglomerados. |  |
| 11 | 385 – 591 | Calizas micríticas blancas, bioclásticas (packstone-wakestone) con nummulites de pequeño porte, foraminíferos y colonias de corales y algas coralinas hacia el techo y abundantes miliólidos hacia la base. También se encuentran frecuentes mineralizaciones de sulfuros metálicos rellenando diaclasas y fisuras, así como sobre cristales de calcita desarrollados en cavidades centimétricas de disolución. Se intercalan periódicamente niveles de orden métrico brechificados, así como algún nivel calcarenítico de grano muy fino con restos de fauna inidentificable que podrían corresponder a equinodermos (grandes cristales de calcita). | EOCENO |
| 12 | 591 – 645 | Calizas detríticas grainstone, de grano muy fino, color gris, con abundantes fragmentos de miliólidos, pequeños nummulites y foraminíferos. El tránsito con el tramo anterior es gradual, encontrándose estos niveles más detríticos con frecuencia brechificados y/o fuertemente diaclasados y fracturados. |  |
| 13 | 645 – 671 | Alternancia de margas y margocalizas micríticas grises, con escasa fauna de foraminíferos piritizados. |  |
| 14 | 671 – 675 | Margocalizas fuertemente tectonizadas. |  |
| 15 | 675 - 700 | Margocalizas grises con foraminíferos dispersos, y ocasionalmente pequeños nummulites en los niveles más carbonatados, así como algunos cristales de glauconita y sulfuros metálicos. Margas a la base. |  |

La identificación de las diferentes formaciones geológicas atravesadas y sus correspondientes ambientes sedimentarios queda recogida en la columna estratigráfica del Anexo III, y la estructura geológica interpretada en el corte geológico del Anexo IV.

## ESTRATIGRAFIA

El testigo continuo del sondeo Luis Moragues ha puesto de manifiesto la presencia en el subsuelo del área de estudio de dos dominios geológicos claramente diferenciados, si bien dentro de cada uno de ellos existen ciertas reservas en la asignación a las diferentes unidades estratigráficas formalmente reconocidas en la isla de Mallorca.

De un lado tenemos la presencia de materiales postorogénicos del Mioceno superior, representados en los primeros 131 m del sondeo por las calizas de la Unidad Arrecifal y los limos de la unidad Calcisiltitas con Heterosteginas, así como los 12 metros iniciales que corresponden a calcarenitas del Plioceno superior - Pleistoceno.

A continuación, desde los 131 m y hasta la profundidad total del sondeo, se reconoce una sucesión primero detrítica y posteriormente carbonatada de materiales asignados al Paleógeno, y por tanto preorogénicos, reconociéndose la presencia de al menos dos zonas de intensa fracturación y milonitización que pueden corresponder a la presencia de fallas normales. Los primeros 250 metros corresponden a las facies más detríticas, formadas por secuencias de arenas gruesas a limos, de color gris, con algunos niveles conglomeráticos formados por cantos de calizas que contienen nummulites. No se ha podido asignar aún con precisión a que unidad corresponden, si bien por su posición estratigráfica y sus características litológicas podrían asimilarse a la Formación Areniscas y Lutitas de Son Sastre (Oligoceno). Los siguientes 250 metros corresponden a calizas micríticas blancas con abundantes nummulites de pequeño tamaño, miliólidos, restos de corales, etc., y cuya variación en la vertical permite asignar este conjunto a la Formación Calizas de Galdent (Eoceno). Los metros finales vuelven a tornarse más detríticos, constituidos por una alternancia muy fracturada de calizas micríticas grises y margas, con restos de nummulites, que podrían asignarse a la Formación Margas del Calvari (Eoceno).

## HIDROGEOLOGÍA

Desde el punto de vista hidrogeológico se han reconocido dos acuíferos a lo largo de la realización del sondeo, identificados en base a las pérdidas de agua durante la perforación y al seguimiento de los niveles piezométricos a lo largo de la misma, así como a las características litológicas y de porosidad identificadas en base al testigo continuo obtenido.

Así, el primer acuífero lo constituye el conjunto de calizas arrecifales y de calcisiltitas con Heterosteginas que se extienden hasta los 131 m de profundidad, siendo su base impermeable el techo del Paleógeno, formado por limos muy finos de color gris oscuro a negro en la zona de contacto con el acuífero superficial. Este acuífero, de carácter libre, es el explotado en el entorno, y presenta un nivel freático en el sondeo situado a 117,86 m de profundidad (12/11/2002).

El acuífero profundo, confinado por los tramos limolíticos del Paleógeno, se extiende entre los 280 m y los 650 m de profundidad, siendo la parte más productiva y con mayores pasos de agua la que se localiza entre los 340 m y los 540 m de profundidad. El nivel piezométrico de este acuífero inferior se sitúa a 50,33 m de profundidad (09/01/2003) en el sondeo, quedando aislado durante la perforación del acuífero superficial mediante la entubación de los primeros 139 m. Sobre este acuífero paleógeno se realizaron numerosos ensayos de control de la evolución de la temperatura, alcanzándose una temperatura máxima medida de 71,6 ºC a los 646 m de profundidad. Los ensayos de temperatura y los gráficos de evolución se recogen en el Anexo V.

Palma de Mallorca, 9 de abril de 2003

### ANEXO I

Localización de la zona de estudio

ANEXO II

Cartografía Geológica

ANEXO III

Columna estratigráfica del sondeo

Esquema de perforación – entubación

Gráfico de velocidad de perforación

Distribución de acuíferos

ANEXO IV

Corte geológico

### ANEXO V

Gráficos de evolución de temperaturas

| REGISTRO DE TEMPERATURA RED / PROYECTO: AGUAS TERMALES DEL ÁREA DE LLUCMAJOR |
| --- |
| Fecha: | 04/03/2003 | Operario: | Chema López |
| Sondeo: | LUIS MORAGUES | Municipio: | Llucmajor |
| x UTM: | 489,905 | Cota terreno: | 133 |
| y UTM: | 4370,529 | Prof. Sondeo: | 700 m |
|  | Profundidad de nivel: | 99,87 |  |
| Notas: |
| Profundidad (m) | Temperatura (oC) | Profundidad (m) | Temperatura (oC) |
| 100 | 42,5 | 400 | 64,1 |
| 110 | 62,2 | 410 | 64,1 |
| 120 | 62,8 | 420 | 64,1 |
| 130 | 63 | 430 | 64,2 |
| 140 | 63,2 | 440 | 64,2 |
| 150 | 63,2 | 450 | 64,2 |
| 160 | 63,2 | 460 | 64,2 |
| 170 | 63,4 | 470 | 64,2 |
| 180 | 63,4 | 480 | 64,3 |
| 190 | 63,4 | 490 | 64,4 |
| 200 | 63,5 | 495 | 64,4 |
| 210 | 63,5 |  |  |
| 220 | 63,6 |  |  |
| 230 | 63,6 |  |  |
| 240 | 63,7 |  |  |
| 250 | 63,7 |  |  |
| 260 | 63,7 |  |  |
| 270 | 63,8 |  |  |
| 280 | 63,8 |  |  |
| 290 | 63,9 |  |  |
| 300 | 63,9 |  |  |
| 310 | 63,9 |  |  |
| 320 | 63,9 |  |  |
| 330 | 63,9 |  |  |
| 340 | 64 |  |  |
| 350 | 64 |  |  |
| 360 | 64 |  |  |
| 370 | 64 |  |  |
| 380 | 64 |  |  |
| 390 | 64,1 |  |  |

| ENSAYOS DE EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA FRENTE AL TIEMPO |
| --- |
| 03/11/2002 |  |  |  |  | 04/11/2002 |  |  |  |
| Profundidad 163 m (sonda a 160 m) |  |  |  |  | Profundidad 185 m (sonda a 182 m) |  |  |  |
| Fin de la maniobra: ? |  |  |  |  | Fin maniobra a las 10:30 am |  |  |  |
| Comienza a circular el agua a las 10:10 am |  |  |  |  | Comienza circulación agua a las 10:40 am |  |  |  |
| Para la circulación de agua a las 10:50 am |  |  |  |  | Para la circulación de agua a las 11:20 |  |  |  |
| Se comienza a medir temperatura a las 10:59 am (t=0) |  |  |  |  | Se comienza a medir la temperatura a las 11:29 (t=0) |  |  |  |
| t (minutos) | T ºC |  |  |  | t (minutos) | T ºC |  |  |
| 0 | 39.2 |  |  |  | 0 | 42.4 |  |  |
| 5 | 39.4 |  |  |  | 5 | 42.5 |  |  |
| 10 | 39.6 |  |  |  | 13 | 43.1 |  |  |
| 15 | 40.0 |  |  |  | 15 | 43.2 |  |  |
| 20 | 40.6 |  |  |  | 20 | 43.7 |  |  |
| 25 | 40.8 |  |  |  | 25 | 44.1 |  |  |
| 33 | 41.2 |  |  |  | 30 | 44.3 |  |  |
| 35 | 41.2 |  |  |  | 38 | 44.8 |  |  |
| 40 | 41.8 |  |  |  | 40 | 45.0 |  |  |
| 45 | 42.2 |  |  |  | 45 | 45.4 |  |  |
| 53 | 42.5 |  |  |  | 50 | 45.8 |  |  |
| 55 | 42.5 |  |  |  | 55 | 46.1 |  |  |
| 60 | 42.6 |  |  |  | 60 | 46.3 |  |  |
| 65 | 42.8 |  |  |  | 65 | 46.5 |  |  |
| 70 | 43.0 |  |  |  | 70 | 46.7 |  |  |
| 75 | 43.2 |  |  |  | 75 | 46.8 |  |  |
| 80 | 43.2 |  |  |  | 80 | 47.2 |  |  |
| 85 | 43.3 |  |  |  | 85 | 47.3 |  |  |
| 90 | 43.6 |  |  |  | 90 | 47.6 |  |  |
| 95 | 43.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 43.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 44.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 44.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 44.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05/11/2002 |  |  |  |  | 14/11/2002 |  |  |  |
| Profundidad 211,3 m (sonda a 210 m) |  |  |  |  | Profundidad 286 m (sonda a 282 m) |  |  |  |
| Fin maniobra a las 11:25 am |  |  |  |  | Fin maniobra a las 10:00 am |  |  |  |
| Comienza circulación agua a las 11:40 am |  |  |  |  | Comienza circulación agua a las 10:20 am |  |  |  |
| Para la circulación de agua a las 12:10 pm |  |  |  |  | Para la circulación de agua a las 10:50 pm |  |  |  |
| Se comienza a medir la temperatura a las 12:22 (t=0) |  |  |  |  | Se comienza a medir la temperatura a las 11:01 (t=0) |  |  |  |
| t (minutos) | T ºC |  |  |  | t (minutos) | T ºC |  |  |
| 0 | 44.4 |  |  |  | 0 | 49,6 |  |  |
| 5 | 44.9 |  |  |  | 5 | 49,8 |  |  |
| 10 | 45.3 |  |  |  | 10 | 50,1 |  |  |
| 15 | 45.8 |  |  |  | 15 | 50,2 |  |  |
| 20 | 46.0 |  |  |  | 20 | 50,5 |  |  |
| 25 | 46.3 |  |  |  | 25 | 50,7 |  |  |
| 30 | 46.6 |  |  |  | 30 | 51 |  |  |
| 35 | 46.7 |  |  |  | 35 | 51,2 |  |  |
| 40 | 46.9 |  |  |  | 40 | 51,3 |  |  |
| 45 | 46.9 |  |  |  | 45 | 51,4 |  |  |
| 50 | 47.0 |  |  |  | 50 | 51,6 |  |  |
| 55 | 47.2 |  |  |  | 55 | 51,8 |  |  |
| 60 | 47.3 |  |  |  | 60 | 51,9 |  |  |
| 65 | 47.3 |  |  |  | 65 | 52,1 |  |  |
| 70 | 47.5 |  |  |  | 70 | 52,2 |  |  |
| 75 | 47.6 |  |  |  | 75 | 52,3 |  |  |
| 80 | 47.7 |  |  |  | 80 | 52,4 |  |  |
| 85 | 47.8 |  |  |  | 85 | 52,5 |  |  |
| 90 | 47.8 |  |  |  | 90 | 52,6 |  |  |

| 18/11/2002 |  |  |  |  |  | 19/11/2002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad 391.8 (sonda en 387 m) m |  |  |  |  |  | Profundidad 418,9 (sonda en 414 m) m |  |  |  |
| Fin maniobra a las 10:55 am |  |  |  |  |  | Fin maniobra a las 10:05 am |  |  |  |
| Comienza circulación agua a las 11:10 am |  |  |  |  |  | Comienza circulación agua a las 10:25 am |  |  |  |
| Para la circulación de agua a las 11:40 pm |  |  |  |  |  | Para la circulación de agua a las 10:35 pm |  |  |  |
| Se comienza a medir la temperatura a las 11:55 (t=0) |  |  |  |  |  | Se comienza a medir la temperatura a las 11:13 (t=0) |  |  |  |
| t (minutos) | T ºC |  |  |  |  | t (minutos) | T ºC |  |  |
| 0 | 45,4 |  |  |  |  | 0 | 54,9 |  |  |
| 5 | 46 |  |  |  |  | 5 | 55,6 |  |  |
| 11 | 46,5 |  |  |  |  | 10 | 55,9 |  |  |
| 15 | 47,1 |  |  |  |  | 16 | 56,3 |  |  |
| 20 | 47,4 |  |  |  |  | 22 | 56,4 |  |  |
| 25 | 47,7 |  |  |  |  | 30 | 56,7 |  |  |
| 30 | 48 |  |  |  |  | 35 | 56,9 |  |  |
| 35 | 48,5 |  |  |  |  | 40 | 57 |  |  |
| 40 | 48,7 |  |  |  |  | 45 | 57,1 |  |  |
| 45 | 49 |  |  |  |  | 50 | 57,2 |  |  |
| 50 | 49,2 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 55 | 49,5 |  |  |  |  | 60 | 57,4 |  |  |
| 60 | 49,8 |  |  |  |  | 70 | 57,8 |  |  |
| 65 | 50 |  |  |  |  | 75 | 57,9 |  |  |
| 70 | 50,5 |  |  |  |  | 80 | 58 |  |  |
| 75 | 50,8 |  |  |  |  | 85 | 58,1 |  |  |
| 80 | 51 |  |  |  |  | 90 | 58,1 |  |  |
| 85 | 51,1 |  |  |  |  | 95 | 58,2 |  |  |
| 97 | 51,4 |  |  |  |  | 100 | 58,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 105 | 58,4 |  |  |
| Prof. Nivel piezo. Al terminar: 58,87 y subiendo |  |  |  |  |  | 110 | 58,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 115 | 58,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 120 | 58,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 125 | 58,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 130 | 58,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 135 | 59,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 140 | 59,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 145 | 59,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 59,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 155 | 59,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 160 | 59,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 165 | 59,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 170 | 59,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 175 | 59,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 | 59,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 | 59,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 185 | 59,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 190 | 59,5 |  |  |
| 20/11/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidad 443 (sonda en 438 m) m |  | prof. nivel piezo. al terminar: 59,33 m y subiendo |
| Fin maniobra a las 11:30 am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comienza circulación agua a las 11:50 am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para la circulación de agua a las 12:00 pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se comienza a medir la temperatura a las 12:10 (t=0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t (minutos) | T ºC |  | t (minutos) | T ºC |  | t (minutos) | T ºC |  |  |
| 0 | 46 |  | 60 | 53,7 |  | 180 | 55,6 |  |  |
| 5 | 46,5 |  | 65 | 53,5 |  | 100 | 55 |  |  |
| 10 | 47,9 |  | 70 | 53,7 |  | 105 | 54,8 |  |  |
| 15 | 48,3 |  | 75 | 53,9 |  | 110 | 54,8 |  |  |
| 20 | 49 |  | 80 | 54 |  | 115 | 54,9 |  |  |
| 25 | 49,7 |  | 85 | 54,1 |  | 120 | 54,9 |  |  |
| 30 | 50,2 |  | 90 | 54,2 |  | 125 | 54,9 |  |  |
| 35 | 50,6 |  | 95 | 54,6 |  |  |  |  |  |
| 40 | 50,8 |  | 160 | 55,3 |  |  |  |  |  |
| 45 | 51,1 |  | 165 | 55,4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 53,3 |  | 170 | 55,5 |  |  |  |  |  |
| 55 | 53,5 |  | 175 | 55,5 |  |  |  |  |  |

| 21/11/2002 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad 467 (sonda en m) m |  |  |  |  |
| Fin maniobra a las 10:50 am |  |  |  |  |
| Comienza circulación agua a las 11:10 am |  |  |  |  |
| Para la circulación de agua a las 11:20 pm |  |  |  |  |
| Se comienza a medir la temperatura a las 11:30 (t=0) |  |  |  |  |
| t (minutos) | T ºC |  | t (minutos) | T ºC |
| 0 | 47,8 |  |  |  |
| 5 | 48,5 |  | 95 | 56,4 |
| 10 | 48,9 |  | 100 | 56,4 |
| 15 | 49,9 |  | 105 | 56,5 |
| 20 | 50,5 |  | 110 | 56,7 |
| 25 | 51,1 |  | 115 | 56,8 |
| 30 | 51,9 |  | 120 | 56,9 |
| 35 | 52,4 |  | 125 | 57 |
| 40 | 53 |  | 130 | 57 |
| 45 | 53,3 |  | 135 | 57,1 |
| 50 | 53,5 |  | 140 | 57,1 |
| 55 | 54,2 |  | 145 | 57,2 |
| 60 | 54,7 |  | 150 | 57,3 |
| 65 | 55 |  | 155 | 57,5 |
| 70 | 55,2 |  | 160 | 57,5 |
| 75 | 55,4 |  | 165 | 57,6 |
| 80 | 55,7 |  | 170 | 57,6 |
| 85 | 55,9 |  | 175 | 57,6 |
| 90 | 56 |  | 180 | 57,9 |
| 22/11/2002 |  |  |  |  |
| Profundidad 491 (sonda en m) m |  |  |  |  |
| Fin maniobra a las 11:00 am |  |  |  |  |
| Comienza circulación agua a las 11:20 am |  |  |  |  |
| Para la circulación de agua a las 11:30 pm |  |  |  |  |
| Se comienza a medir la temperatura a las 11:45 (t=0) |  |  |  |  |
| t (minutos) | T ºC |  | t (minutos) | T ºC |
| 0 | 49 |  |  |  |
| 5 | 49,5 |  | 95 | 55,2 |
| 10 | 49,9 |  | 100 | 55,3 |
| 15 | 50,1 |  | 105 | 55,4 |
| 20 | 50,8 |  | 110 | 55,5 |
| 25 | 51,5 |  | 115 | 55,5 |
| 30 | 52,3 |  | 120 | 55,5 |
| 35 | 52,9 |  | 125 | 55,6 |
| 40 | 53,6 |  | 130 | 55,6 |
| 45 | 54 |  | 135 | 55,7 |
| 50 | 54,2 |  | 140 | 55,8 |
| 55 | 54,2 |  | 145 | 55,9 |
| 60 | 54,3 |  | 150 | 55,9 |
| 65 | 54,3 |  | 155 | 56 |
| 70 | 54,4 |  | 160 | 56,1 |
| 75 | 54,8 |  | 165 | 56,1 |
| 80 | 55 |  | 170 | 56,2 |
| 85 | 55,2 |  | 175 | 56,3 |
| 90 | 55,2 |  | 180 | 56,3 |
| 12/12/2002 |  |  | 09/01/2003 |  |
| Profundidad sondeo 575 m |  |  | Prof. Nivel: 50,33 m |  |
| Profundidad termómetros 570 m |  |  | Prof. Sondeo: 670 m |  |
| Temperatura: 69,16 |  |  | Prof. Term.: 650 m |  |
|  |  |  | Temp.: 69,72 |  |
| 16/12/2002 |  |  |  |  |
| Prof. Sondeo: 655 |  |  | 13/01/2003 |  |
| Prof. Term.: 646 |  |  | Prof. Sondeo: 700 |  |
| Temp.: 71,6 |  |  | Prof. Term.: 691 m |  |
|  |  |  | Temp.: 69,7 |  |

ANEXO VI

Fotografías

Foto 1. Aspecto general de los testigos de la mitad superior del sondeo. En color beige el conjunto mioceno superior y cuaternario, y en gris los niveles detríticos del Paleógeno.

Foto 2. Aspecto general del Paleógeno detrítico calcarenítico (derecha) y carbonatado (Calizas de Galdent, izquierda).

Foto 3. Detalle de los niveles de limos arenosos grises del Paleógeno (Tramo 5).

Foto 4.  Detalle de los niveles de conglomerados del Paleógeno (Tramos 6).

Foto 5. Detalle de los niveles de brechas del Tramo 7.

Foto 6. Calizas del Paleógeno con nummulites pertenecientes a la Formación Calizas de Galdent (Tramo 11).

# Text boxes

MAPA GEOLÓGICO DEL ENTORNO DEL SONDEO

Hoja MAGNA escala 1:50.000 LLUCMAJOR 724

ITGE 1991

P: Calizas y areniscas calcáreas. Plioceno superior - Pleistoceno

Q: Arcillas rojas “Terra Rossa”. Holoceno

P

P

Q

Sondeo Luis Moragues

1 km

SITUACIÓN DEL SONDEO “LUIS MORAGUES”

Término municipal de LLUCMAJOR - Mallorca

0